ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО · ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Генеральный план  Круглянского сельского поселения

Азовского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 50 от 07.04.2008 г.

Обоснование генерального плана

Пояснительная записка

Арх. № 07/1-08-ГП

Том II

г. Ростов-на-Дону

2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО · ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Генеральный план  Круглянского сельского поселения

Азовского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 50 от 07.04.2008 г.

Обоснование генерального плана

Пояснительная записка

Арх. № 07/1-08-ГП

Том II

Директор                                     Т. Г. Морозова

ГАП                                             Т. В. Лузанова

г. Ростов-на-Дону

2011 г.

Состав авторского коллектива

Архитектурно – планировочная часть:

Главный архитектор проекта                                                Т. В. Лузанова

Архитектор                                                                             А. А. Куликова

Архитектор                                                                             О. В. Доманова

Экономическая часть:

Ведущий экономист                                                               Е. П. Любая

Транспорт, инженерная подготовка и вертикальная планировка территории:

Руководитель группы                                                             Н. Ю. Зинченко

Инженер                                                                                   М. В. Кривченко

Инженерно-техническая инфраструктура:

Начальник отдела                                                                   Н. Б. Смирнов

Главный специалист                                                              И. А. Кондаков

Справка главного архитектора проекта

Настоящий проект генерального плана Круглянского сельского поселения Азовского района Ростовской области разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, отвечает нормам взрыво-пожарной безопасности, а также требованиям охраны окружающей среды.

Главный архитектор проекта                               Т. В. Лузанова

Состав проекта:

Генеральный план Круглянского сельского поселения Азовского района Ростовской области

Том I. Положения о территориальном планировании (Утверждаемая часть проекта).

Обоснование генерального плана Круглянского сельского поселения Азовского района Ростовской области.

Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж).

Том II. Пояснительная записка. Обосновывающая часть.

Том III. Графические материалы.

По генеральному плану Круглянского сельского поселения:

1. ситуационный план расположения поселения на территории муниципального района, М 1: 50000;

2. план современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории, М 1: 25000;

3. схема  результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства, М 1:25000;

4. генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж) совмещенный со схемой градостроительного развития системы общественных центров сельского поселения и размещения учреждений и предприятий обслуживания, М 1:25000;

5. схема планируемых границ функциональных зон, М 1:25000;

6. схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма, М 1:25000;

7. схема градостроительной реорганизации производственных территорий и схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;

8. схема сводного плана инженерной инфраструктуры, где совмещены схемы водоснабжения и канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, М 1:25000;

По схемам генеральных планов населенных пунктов Круглянского сельского поселения:

9. План современного использования территорий по каждому населенному пункту: с. Круглое, с. Стефанидинодар,  М 1:5000;

10. схема генеральных планов, совмещенная со схемой  планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и схемой размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства по каждому населенному пункту: с. Круглое, с. Стефанидинодар, М 1:5000;

11. схема инженерной подготовки и благоустройства территории по каждому населенному пункту: с. Круглое, с. Стефанидинодар, М 1:5000.

| Оглавление |
| --- |
| Состав проектных материалов |
| Том I | Генеральный план Круглянского сельского поселения Азовского района Ростовской области |  |
| Часть 2 | Обоснование генерального плана Круглянского сельского поселения Азовского района Ростовской области |  |
|  | Пояснительная записка по проекту генерального плана Круглянского сельского поселения |  |
| 1. | Предисловие | 8 |
| 1.1. | Введение | 8 |
| 1.2. | Общие сведения о территории Круглянского сельского поселения | 9 |
| 2. | Цели и задачи проекта | 11 |
| 3. | Природно-ресурсный потенциал | 12 |
| 3.1. | Геологическое строение | 12 |
| 3.2. | Рельеф | 14 |
| 3.3. | Инженерно-геологические условия | 14 |
| 3.4. | Климат | 15 |
| 3.5. | Гидрография | 17 |
| 3.6. | Растительность и животный мир | 22 |
| 3.7. | Ландшафтно-рекреационный потенциал | 23 |
| 4. | Комплексная оценка, основные проблемы и основные решения генерального плана | 28 |
| 4.1. | Оценка состояния и использования территории | 29 |
| 4.2. | Система расселения | 30 |
| 4.3. | Трудовые ресурсы | 33 |
| 4.4. | Население | 35 |
| 4.5. | Экономическая база | 40 |
| 4.6. | Жилищный фонд | 49 |
| 4.7. | Система культурно-бытового обслуживания Круглянского сельского поселения | 54 |
| 4.7.1 | Существующее положение | 54 |
| 4.7.2 | Основные перспективы развития отдельных видов обслуживания | 57 |
| 4.8. | Инженерная подготовка и вертикальная планировка | 69 |
| 4.9. | Транспортная инфраструктура | 77 |
| 4.10. | Инженерная инфраструктура | 81 |
| 4.11. | Оценка воздействия на окружающую среду | 96 |
| 4.12. | Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Круглянского сельского поселения объектами культурного наследия | 98 |
| 5. | Архитектурно-планировочная организация территории | 101 |
| 6. | Зонирование территории | 103 |
| 7. | Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана Круглянского сельского поселения | 109 |
| 8. | Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 114 |
| 9. | Правовая база, используемая при разработке проектной документации | 117 |
|  | Карты-схемы |  |
| Том II | Графические материалы |  |

Часть 2. Обоснование генерального плана Круглянского сельского поселения Азовского района Ростовской области

- Предисловие

1.1.  Введение

В целях утверждения проекта генерального плана Круглянского сельского поселения подготовлены соответствующие материалы по обоснованию проектных решений.

## Данный проект является градорегулирующим документом, в котором заложены основные положения схем – схемы Территориального планирования Азовского района Ростовской области, выполненной институтом РосНИПИУрбанистики по развитию территории, применительно к юго-западной части Азовского района, в том числе Круглянского сельского поселения, схемы территориального планирования рекреационного комплекса прибрежных территорий Азовского моря и Нижнего Дона.

## Генеральный план разработан с учетом нормативно-правовых актов РФ, Ростовской области и Азовского района, как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности.

## Создание условий устойчивого развития территории, обеспечение ее рационального использования при развитии туристско-рекреационной зоны с учетом интересов населения поселения является главной идеей проекта.

Принятие проектных решений произведено при помощи анализа социально-экономического потенциала района, где выявлены факторы, способствующие развитию территории.

Для  успешного и интенсивного развития Круглянского сельского поселения требуется устранить основное противоречие – несоответствие уровней реального состояния социально-экономической и инженерно-транспортной сфер и требуемого.

Состав проекта генерального плана определен на основании Областного закона Ростовской области № 793-ЗС от 02.11.2007г., постановления Главы Азовского района «О разработке генеральных планов сельских поселений Азовского района» № 1970 от 29.12.2007 г., задания  на разработку Генерального плана Круглянского сельского поселения, утвержденного Главой Администрации Азовского района В. Н. Бевзюк - 12.02.2008 г. и согласованного Заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, Главным архитектором  Ростовской области А. М. Бояриновым - 12.02.2008 г.

1.2. Общие сведения о территории Круглянского сельского поселения

Краткая историческая справка

Село Круглое возникло в 60-е годы ХVIII века как самостоятельное поселение, входившее ранее в поселения села Кагальник. В 1893 – 1897 годах попечителем Круглянского одноклассного училища являлся Ф.И. Мирошниченко, законоучителем – священник Г. Алексеев, учителем – Я.М. Зазерский. Известен факт обнаружения в 1901 году учителем Круглянской школы Николаем Аблонским на побережье остатков скелета мамонта, которые он подарил Киевскому музею древности.

Село Стефанидин Дар (Стефанидень Даръ-да), по легенде, основано на рубеже XVIII - XIX веков и названо так в честь помещицы Стефаниды, давшей вольную своим крепостным крестьянам. В статистических сведениях Семибалковского волостного правления за 1858 — 1863 годы указывается число крестьян и дворовых людей деревни Стефанидин Дар: крестьян родилось 140 чел., умерло 138 чел., браком сочетались 4 пары. Мирской капитал деревни в 1861 году составил 193 рубля серебром. Население состояло из временно обязанных крестьян православного вероисповедания, при деревне находились люди, перевезённые из Курской губернии и получившие в надел землю. Владельческой пахоты и сенокосной земли числилось 3250 десятин, число дворов — 73, ветряных крестьянских мельниц — 2. Церквей, фабрик, заводов, ярмарок в деревне Стефанидин Дар в 1863 году не было. Крестьяне занимались хлебопашеством и рыболовством. Можно предположить, что Стефанида сама могла и не жить здесь, а переселить сюда своих крестьян с Курской губернии. В середине XVIII века многие помещики большей частью из центральных губерний — Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и других — переселяли своих крестьян обживать новые земли. В 1915 году в деревне была школа, сельское правление, церковь Рождества Богородицы, три ветряные мельницы, численность 274 двора и проживало 2113 человек. Известно, что в 1903 году земля деревни была поделена на три части среди наследников — Евгения и Константина Петра, жены дворянина Марии Коваленской и ещё одна часть принадлежала самому Петру и была продана им в общинное пользование сельскому обществу крестьян деревни Стефанидин Дар по купчей крепости.

Географическое положение.

Административно территория сельского поселения расположена в центральной части Азовского района к юго-западу от г. Азов.

Физико-географическое положение.

Территория поселения расположена на южном побережье Таганрогского залива. Близость Азовского моря оказывает значительное влияние на климат в пределах поселения.

Особое значение для природного комплекса территории поселения имеет его положение в пределах типичной степной зоны.

Геополитическое положение.

После распада СССР Ростовская область оказалась на государственной границе с Украиной. Расстояние от Круглянского поселения до западной государственной границы страны сократилось до 190 км в сторону Новошахтинска и до 182 км в сторону Таганрога.

Геополитическое положение поселения определяется близостью (45км) к стратегически важному пункту – г. Ростов-на-Дону (воротам Кавказа) и наличием в пределах территории поселения региональной автодороги «Азов-Ейск».

Экономико-географическое положение.

По административно-территориальному делению в состав Азовского района входят 1 городское поселение, 18 сельских поселений (99 сельских населённых пунктов) в том числе Круглянское сельское поселение. Административным центром района является город Азов.

Азовский район – один из крупнейших районов Ростовской области на юго-западе области,  занимает Южное побережье Таганрогского залива и дельту реки Дон. Большинство существующих ныне сел и хуторов района возникло в 1780-1830 годы. Азовский район образован в 1924 году.

Территория муниципального образования Азовский район в административных границах занимает площадь 2869 кв.км. Численность населения 90,64 тыс. человек.

Плотность населения составляет 32 чел/км2.

Азовский район занимает выгодное географическое положение. По его территории проходят транспортные артерии государственного значения, Главные из них – железная дорога и автомобильная магистраль, связывающая центр Европейской части России с республиками Северного Кавказа и странами Кавказа. Важное народнохозяйственное значение имеют автодороги Батайск-Ейск и Азов-Староминская-Краснодар.

По своему производственному профилю район является сельскохозяйственным и в последние годы стабильно развивается как единый агропромышленный комплекс. В районе развито производство.

Экистическое положение.

Особенности экистического положения поселения определяются его положением и ролью в составе Ростовской агломерации в целом, а также его положением относительно г. Ростова-на-Дону (расстояние – 45 км), райцентра г. Азова (расстояние 20 км). Поселение расположено в пределах среднего пояса агломерации.

Территориально-временная близость селений к Азову и Ростову позволяет сельскому населению активно участвовать в маятниковой миграции, а горожанам – селиться в этих селениях для постоянного проживания, а также трудиться на арендуемых и дачных участках земли или в иных сферах деятельности, оставаясь жителями соседних городов. Тесная интеграция горожан и селян на основе взаимной маятниковой миграции способствует углублению разделения труда между ними на основе специализации на личностном уровне, что способствует повышению производительности труда и уровня жизни населения.

2. Цели  и задачи проекта

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ разработка  генерального плана Круглянского поселения направлена на определение назначения его территорий в совокупности  социальных, экономических, экологических и иных факторов. Стратегическая цель  генплана сельского поселения – обеспечение устойчивого развития территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной  инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений.

Целью разработки проекта генерального плана Круглянского сельского поселения является установление требований и ограничений по использованию территории поселения для осуществления градостроительной деятельности и обеспечения устойчивого развития территорий при помощи комплексного решения вопросов территориального планирования, в целях планирования размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

Выполнение поставленных целей на основе анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития обеспечивается решением градостроительных задач:

- планировочной организации территории;

- зонирования территории поселения  с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

- развития социальной инфраструктуры;

- развития рекреационно-туристической инфраструктуры;

- развития транспортной и инженерной инфраструктуры;

- выявления и оценки природного и экономического потенциала территории  и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- выявления мер по улучшению экологической обстановки, с выделением территорий, выполняющих защитные и санитарно-гигиенические функции окружающей среды;

- выявления явных и скрытых источников  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  и  предложение мер по защите территории поселения от их воздействия;

- иные меры по развитию территорий.

Залогом  выполнения основной цели проекта – последовательного повышения качества жизни и жизненного уровня населения Круглянского сельского поселения является решение поставленных проектом задач.

3. Природно-ресурсный потенциал

3.1. Геологическое строение

Инженерно-геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями ее строения, физико-механическими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, развитием экзогенных геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Рассматриваемая территория расположена в пределах Азово-Кубанской тектонической впадины. Ее формирование происходило в условиях тектонических опусканий, начиная с периода раннего мела, сменившихся в четвертичное время поднятиями. Поэтому равнина сложена мощной толщей песчано-глинистых отложений верхнемелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возраста.

Азово-Кубанская аккумулятивная равнина, на территории которой находится Круглянское поселение, занимает южное побережье Азовского моря, с поверхности сложена мощной толщей лессовидных суглинков. Ее поверхность довольно плоская, слабо расчлененная с общим, мало заметным уклоном в сторону Азовского моря. Средняя высота равнины - 80-100м над уровнем моря. Она расчленена долинами рек Ея, Мокрая Чубурка и др.

С поверхности получили развитие современные аллювиально-морские суглинки, глины, супеси, пески (am IV), современные аллювиальные пески, супеси и суглинки (a IV), а также верхнечетвертичные аллювиально-морские и озерно-морские суглинки, супеси и пески (am, lm IIII). Ввиду близкого залегания подземных вод грунты находятся в водонасыщенном состоянии и обладают пониженной несущей способностью.

В 1.1 км к югу от окраины с. Круглое, на склоне южного берега Таганрогского залива, расположено Кругловское месторождение суглинка.

Пляжи протягиваются почти непрерывной полосой вдоль Таганрогского залива. Ширина пляжей обычно колеблется от 15-20м до 25-30м. Местами здесь наблюдаются абразионные чаши, выработанные волнами. Высота их достигает 2-3м, ширина 3-4м и глубина 2-4м. Высота тыловой части пляжа составляет 1,5м над уровнем залива, а уклон его равен 4-50.

Сложен пляж обычно разнозернистым кварцевым песком с заключенными в нем обломками раковин моллюсков. На участках, где в береговом уступе отсутствуют выходы песка, пляж состоит из суглинистого материала. Береговой вал наблюдается местами в притыловой части пляжей. Высота его составляет 0,4-0,6м, ширина 2-3м, сложен он обычно кварцевым песком.

Физико-геологические процессы, развитые на рассматриваемой территории, проявляются в абразии, эрозии, оползнях, в формировании аккумулятивной части отмелого берега (береговая зона Азовского моря), просадками лессовидных пород (в пределах аккумулятивной равнины).

Южное побережье Таганрогского залива, рассматриваемое проектом, подвержено береговым абразионным процессам на протяжении 39 км (из 65км изучаемых берегов) или порядка 60% протяженности берега. Для южного берега интенсивность переработки увеличивается с востока на запад и характеризуется значительными величинами при максимальной скорости развития 2,97м/год. Отмечен 3-х летний интервал периодов активизации абразионного процесса.

Круглянский участок протягивается от села Займо-Обрыв до Очаковской косы на расстоянии порядка 20км. Активность абразионных процессов здесь слабая. Это связано с геоморфологическим строением побережья: на данном участке высота склона не превышает 15м, а ширина пляжей колеблется от 10 до 30м, при этом пляж сильно зарос гидрофильной растительностью, которая служит естественным волновым экраном. Абразии подвержены участки берега, где отсутствует камыш или ширина пляжа менее 10м.

На территории в основном развиты одноярусные оползни, зеркалом скольжения которых являются глины, залегающие в кровле верхнеапшеронско-нижнечетвертичных песков. По механизму смещения со склонов наблюдались оползни скольжения и оползни-сплывы.

Береговая зона залива сложена песчано-глинистыми породами четвертичного и неогенового возраста. Повсеместно основным деформирующим горизонтом являются неогеновые (скифские и сарматские) глины, которые залегают в приурезовой части берега. Существенная роль в активизации оползней принадлежит грунтовым водам, суффозии и антропогенному воздействию с увеличением доли последнего.

3.2. Рельеф

В целом проектируемая территория  входит в пределы Степной равнины, на которой выделены более мелкие геоморфологические элементы:

-абразионный уступ;

-ложбины стока, бессточные ложбины, просадочные блюдца;

-склоны межбалочных водоразделов;

-водораздельные пространства.

Водораздельные пространства в основном просматриваются в виде отдельных возвышений. Для склонов водоразделов и водораздельных пространств из опасных геологических процессов  характерно наличие просадочных свойств грунтов и эоловая деятельность (пыльные бури).

Эрозионно-аккумулятивная равнина осложнена балками, по некоторым из них наблюдаются временные водотоки в осенне-зимний период.

На описываемом участке почти ежегодно бывают пыльные бури, и происходит разрушение берега.

Рельеф населенных пунктов представляет собой территории с небольшой волнистостью, с явно выраженными водоразделом, развивающимися тальвегами.

3.3.  Инженерно-геологические условия

Территория Круглянского сельского поселения характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями:

- распространением на водораздельном плато просадочных грунтов значительной мощности (до 15-16м) с I- II типом грунтовых условий по просадочности;

- развитием опасных инженерно-геологических процессов в береговой зоне (абразия, оползни, обвалы, обводненность грунтов);

- переработкой берега (береговая линия отступает вглубь суши по данным отчёта об инженерно-геологических изысканиях на территории западной части поселения, выполненных ООО МП «ГеоПЭН» в 2007 году, в результате абразионных процессов линия берега Таганрогского залива перемещается в сторону суши со скоростью, достигающей 3 метра в год);

- наличием водонасыщенных грунтов, обладающих пониженной несущей способностью и слабых грунтов;

- наличием затопляемых территорий.

По инженерно-строительным условиям рассматриваемая территория разделяется на две зоны: плоский склон водораздела с общим пологим уклоном к Таганрогскому заливу и береговая зона, представляющая собой крутой склон, сформированный развитием абразионно-оползневых процессов. Граница между зонами отбивается бровкой обвально-оползневого уступа.

Территория водораздельного плато характеризуется как ограниченно благоприятная для строительства ввиду распространения просадочных грунтов. Здесь может производиться возведение зданий любой этажности, однако строительству должны предшествовать инженерно-геологические изыскания, и оно должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91.

Неблагоприятной для строительства территорией является береговая зона (ширина зависит от интенсивности абразионных процессов и в среднем составляет 50-70м). Освоение этой территории потребует проведения мероприятий по инженерной подготовке (защита от абразионных и оползневых процессов, понижение грунтовых вод, защита от затопления паводковыми водами).

Строительство объектов целесообразно проводить на свайных фундаментах, либо на фундаментах мелкого заложения на закрепленном или армированном основании. Вблизи абразионно-оползневого уступа строительство возможно только после выполнения противооползневых и берегозащитных мероприятий.

Согласно СНиП II-7-81*, расчетная сейсмическая интенсивность по шкале MSK-64 рассматриваемого района при степени сейсмической опасности А, В и С равна соответственно 6, 6 и 7 баллам.

3.4.  Климат

Рассматриваемая территория расположена в южной части умеренного климатического пояса, для которого характерны мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето, в отдельные годы наблюдается засуха.

Климат формируется под влиянием циклической деятельности воздушных масс, повторяемость которых составляет в году: арктических – 11%, умеренных – 68%, тропических – 21%. Зимой и летом преобладает континентальный умеренный воздух. В холодное время он связан с восточным потоком от гребня Азиатского антициклона, летом – с западным потоком и является трансформированным из морского в континентальный из-за сильного прогрева над сушей.

Зимой отмечаются штормовые холодные северо-восточные ветры большой продолжительности, часто сопровождающиеся морозами и метелями. Прохождение циклонов над Азовским морем в это время обусловливает неустойчивую и сравнительно теплую погоду. Весной увеличивается повторяемость средиземноморских циклонов, сопровождающихся юго-западными и западными ветрами. В это время большей частью стоит ясная погода.

Летом погода обычно тихая, ясная, очень теплая. Иногда отмечаются штормы шквалистого характера, сопровождающиеся грозами и ливнями. Осенью, особенно в первой ее половине, погода теплая и ясная, а во второй половине характер погоды меняется на зимний.

Климат смягчен вследствие влияния Азовского моря. Увлажнение неустойчивое. Среднегодовая температура воздуха составляет около +90С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации 3200-33000С.

Зима относительно теплая. Среднемесячная температура воздуха в январе -5…-60С. Абсолютный минимум в отдельные годы может составлять -33…-350С. Примерно один раз в пять лет отмечаются суровые зимы с резкими и продолжительными понижениями температуры. Снежный покров впервые появляется в конце ноября – начале декабря. Устойчивым он становится в конце декабря – начале января. В связи с частыми оттепелями (45-50 дней за холодный период) снежный покров за зиму неоднократно тает и вновь образуется. За зиму его средняя из максимальных высот составляет 20см.

В третьей декаде марта снежный покров сходит окончательно. В начале апреля средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит через +50С, а в конце второй декады – через +100С. Безморозный период длится до второй декады октября и продолжается от 180 до 200дней.

В апреле происходит быстрое нарастание температур и в первой декаде мая средняя суточная температура воздуха переходит через +150С и начинается жаркое лето. Средняя месячная температура воздуха в июле – августе составляет +22,5…+23,50С.  Максимальная достигает +38…+ 400С.

Годовая сумма осадков от 450 до 500мм и более, из них в апреле выпадает 250-290мм. Максимальная среднемесячная сумма осадков 55-60мм приходится на июнь-июль, когда дожди могут носить ливневый характер. Минимальное количество осадков – 33-34мм отмечается в феврале-марте. В холодное время года характерны моросящие обложные осадки.

Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,44-0,55. В теплый период часто наблюдаются суховеи. Насчитывается до 75 дней с суховеями. Относительная влажность воздуха в течение года значительная. В холодный период года она составляет 80-90%, а в теплый - 55-75%.

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,7-4,8м/с, при увеличении среднемесячных значений до 5,5-6м/с в феврале-марте и уменьшении до 3,6м/с в июле. Средняя месячная скорость ветра в течение года 3-7м/с, причем в холодный период года она больше, чем в теплый.

3.5.  Гидрография

Рассматриваемая территория представляет собой бассейн южной части Таганрогского залива Азовского моря. Гидрологическая сеть представлена Таганрогским заливом.

Имеются небольшие водоемы природного и антропогенного происхождения.

Таганрогский залив – самый большой залив Азово-Черноморья. Ширина залива 25-55км, глубина – от 2м на предустьевом взморье. Глубины залива подвержены резким перепадам: в его центральной части они достигают 8-9м, в восточной части уменьшаются до 4-5м.

Для восточной части Таганрогского залива характерны обширные отмели и банки, где глубины уменьшаются до 2-3м, причём, эти отмели распространяются на расстоянии 600-1200м от берега. В заливе имеются многочисленные песчаные косы протяженностью до 3,5 км.

Южный берег залива в основном обрывистый, но встречаются и низкие песчаные участки. Пляжи сложены мелкозернистым песком с ракушечником.

Температурный режим воды в заливе в целом повторяет ход температуры воздуха с небольшим опозданием. Переход температуры воды через 00С весной отмечается в среднем во второй декаде марта, а в начале апреля залив полностью очищается ото льда и начинается повышение температуры воды.

Благоприятным фактором для развития пляжного отдыха является быстрое прогревание водной массы у берегов: число дней с волнением моря менее 3 баллов и температурой воды выше +170С составляет 121день, неблагоприятных для купания – 32 дня. Наиболее благоприятны для купания – июль и август, когда температура воды выше 220С. Из-за мелководности вода летом прогревается до 310С. Заканчивается сезон купания в конце сентября. Таким образом, он имеет реальную продолжительность 80-90 дней, и только в отдельные годы достигает 100 дней.

Зимой залив замерзает на 1-3месяца. Ледовые явления начинаются в заливе в середине ноября. Дата начала образования устойчивого припая – 30 ноября, полного замерзания – 27 декабря. Наибольшая толщина льда - 55см. Разрушение ледового покрова начинается в третьей декаде марта и окончательное освобождение залива ото льда – первая декада апреля.

Развитие зимних видов рекреационного использования возможно на водоемах, толщина льда на которых достигает 20-70см. Мощность льда на Таганрогском заливе, позволяющая организовывать катание на льду, наблюдается в среднем 40-60 дней в году (Долженко, 1991г.).

Амплитуда колебаний уровня в заливе достигает 5м и зависит от повторяемости сезонных ветров. Ось Таганрогского залива совпадает с направлением активных северо-восточных ветров (господствующих преимущественно зимой), во время действия которых на несколько километров обнажается дно предустьевого взморья, вода залива отгоняется от берега на расстояние до 6км.

Напротив, при юго-западных ветрах (чаще ранней весной, иногда летом и осенью) уровень в заливе может резко повышаться, что приводит к затоплению дельты Дона. Однако никаких бедствий это понижение не приносит, так как берега залива здесь крутые и высокие.

Уклоны подводного склона составляют незначительную величину (0,001-0,005), что ограничивает возможности использования акватории. Лимитирующим фактором является мутность вод и практически повсеместное распространение у самого уреза воды илистых отложений. Грунт дна Таганрогского залива только в районе кос – песчаный.

Прозрачность вод в Таганрогском заливе колеблется от 0,3 (в вершине залива) до 1м (на южном побережье). Здесь особенно сильно сказывается влияние стока Дона и взмучивание ила со дна. Мелководность залива приводит к тому, что даже при небольшом волнении прозрачность резко уменьшается.

Сезонное изменение прозрачности залива определяется сезонным характером ветровой деятельности и развитием планктона. В периоды усиления штормов (осенью и зимой) прозрачность уменьшается из-за взмучивания донного ила. В периоды более спокойной погоды (весной и летом) взмучивание ила мало, но развивается планктон, уменьшающий прозрачность. Кроме того, в это время увеличивается и речной сток мутных вод, так же уменьшающий прозрачность.

Весной интенсивно развивается планктон, усиливается сток рек, цвет моря в устье Дона становится желто-коричневым. Летом из-за более спокойной погоды распределение прозрачности более однородное. В результате сильного развития планктона в Таганрогском заливе преобладают воды зеленого цвета.

Осенью в Таганрогском заливе прозрачность воды изменяется от 0,4 до 0,8м, а ее цвет – от желто-коричневого (в вершине залива) 
до мутно-желтого (на выходе в море). Зимой прибрежные районы моря покрыты припайным льдом и данных о прозрачности вод не имеется.

Серьезную проблему отдыху на Таганрогском заливе создает «цветение» вод, вызываемое массовым развитием в поверхностном слое воды микроскопических, преимущественно синезеленых водорослей. Процесс «цветения» проявляется ежегодно на всей акватории залива с июля по октябрь, достигая своего максимума в июле и августе – в  наиболее благоприятный период для купания по температурным показателям.

Основной причиной «цветения» воды служит эвтрофирование. Азовское море – единственное в Мировом океане, где регулярные «цветения» неизбежны, т. к. они вызваны не антропогенным эвтрофированием, а естественным высоким уровнем трофности.

Многие виды микроводорослей ядовиты. Попадание некоторых токсинов в организм человека приводит к отравлениям, а длительное их поступление – к онкологическим заболеваниям. При купании во время активного «цветения» у отдыхающих возможно развитие кожных заболеваний, проявляющихся в виде контактного дерматита.

«Цветение» воды – явление, признанное во всем мире стихийным бедствием. Проблема борьбы с развитием синезеленых водорослей в водоемах в настоящее время не имеет своего решения. Организация пляжного отдыха с использованием естественных акваторий залива в настоящее время возможна только при организации специального оповещения о возможности купания на каждом организованном пляже.

Начиная с 2003г. ЮНЦ РАН проводит ежедекадный гидробиологический мониторинг на южном побережье Таганрогского залива (включая наблюдения за фитопланктоном). Мониторинг ведется в населенных пунктах: с. Кагальник, с. Круглое, с. Павло-Очаково, с. Чумбур-коса, с. Порт-Катон. Проведенные исследования дают наиболее полную картину сезонных и межгодовых изменений в развитии фитопланктона Таганрогского залива, включая и прибрежную (пляжную) часть акватории. Объединенная аналитическая лаборатория ЮНЦ РАН имеет опыт работ по определению токсинов синезеленых водорослей.

Учитывая, что заранее невозможно точно предсказать районы и концентрацию токсичных синезеленых водорослей, поскольку это обусловлено влиянием множества факторов, надежным средством предупреждения опасных последствий «цветения воды» токсичными синезелеными водорослями является гидробиологический мониторинг. Организация наблюдательных пунктов позволит в случаях появления первых признаков «цветения» воды отбирать пробы воды и передавать их на определение специалистам альгологам и аналитикам.

В соответствии  с  Водным  Кодексом  Российской  Федерации от 03.06.06 г. № 73-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ), ширина водоохранной зоны Таганрогского залива устанавливается 500м и прибрежной полосы – до 50м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних  лагерей, ванн.

Судоходство по Таганрогскому заливу осуществляется по фарватеру Азово-Донского морского канала, заходящему в Дон по гирлу Песчаному. Морской подходной канал имеет ширину 75м и состоит из двух колен по 12км каждое.

Помимо морских водных ресурсов на проектируемой территории имеются подземные воды. В гидрогеологическом отношении территория Азовского района  и Круглянского сельского поселения в частности расположена в пределах закрытой (погруженной) части северного крыла Азово-Кубанского артезианского бассейна, в котором подземные воды хозяйственно-питьевого назначения приурочены к отложениям неогенового возраста и характеризуются малой водообильностью и повышенной минерализацией.

Бассейн приурочен к обширной Азово-Кубанской впадине, развившейся между альпийской геосинклинальной зоной Северо-Западного Кавказа и Донецкой складчатой системой. На востоке он ограничивается Ергенинской возвышенностью и Ставропольским сводовым поднятием, а на западе погружается под акваторию Азовского моря. Площадь бассейна составляет почти 80 тыс.км2 и включает почти всю равнинную часть Краснодарского края, крайнюю западную часть Ставропольского края и юго-западную часть Ростовской области.

В орографическом отношении территория бассейна принадлежит в основном к Кубано-Приазовской низменности, представляющей собой слабо наклоненную к северо-западу равнину.

Основная область питания водоносных горизонтов и комплексов находится на южном крыле бассейна, где интенсивно развитая гидрографическая сеть в сочетании с хорошей обнаженностью отложений, имеющих к тому же большую мощность и высокие фильтрационные свойства, создают весьма благоприятные условия для интенсивной инфильтрации атмосферных осадков и речных вод. Региональной областью разгрузки подземных вод артезианского бассейна является Азовское море.

Все водоносные комплексы, за исключением азово-кубанских и четвертичных, залегают под водоупорными скифскими глинами и не вскрываются эрозионной сетью. Слабоминерализованные воды встречаются только в водоносных комплексах надмайкопского этажа. Основными с точки зрения водоснабжения являются водоносные комплексы отложений азово-кубанской серии, понтического и сарматского ярусов с минерализацией подземных вод до 3г/л. При этом в зависимости от глубины залегания используют один или несколько водоносных комплексов.

Из общего разнообразия водоносных горизонтов Азово-Кубанского артезианского бассейна, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения развит водоносный горизонт верхнечетвертичных и современных аллювиальных, аллювиально-делювиальных отложений, охватывающий долины рек Кагальника, Мокрой Чубурки, Еи и балок.  Приурочивается к отложениям поймы I и II надпойменных террас. Водовмещающие отложения представлены песками, суглинками. Глубина залегания подземных вод изменяется от 0,2 до 10м и более. Водообильность горизонта невысокая, дебеты скважин не превышают 6,0 л/сек. Минерализация подземных вод изменяется от 0,7 до 14,5г/л.

По данным «Юг-Недра» в поселении расположен участок Кругловский (минеральные подземные воды) – на побережье Таганрогского залива, на территории с.Круглое.

Грунтовые воды используются для питья, водопоя скота и хозяйственных нужд.

3.6. Растительность и животный мир

Рассматриваемая территория лежит в Азово-Егорлыкском ботанико-географическом районе, в полосе господства богатой разнотравно-дерновиннозлаковых приазовских степей. Район практически полностью безлесен, местами встречаются кустарниковые формации в балках. Луга представлены западным подтипом лугов среднего и недостаточного увлажнения.

Основу злакового травостоя составляют крупнодерновинные ковыли. Среди мелкодерновинных узколистных злаков большую фитоценотическую роль играют ковылок, или ковыль Лессинга, типчак, менее обилен тонконог. В составе злакового травостоя постоянно присутствуют рыхлодерновиные и корневищные степные широколистные злаки.

В балках встречается сочетание самых разнообразных сообществ, относящихся к степной, лугово-степной, луговой, болотной, лесной, кустарниковой и группировок растительности песчаных выходов.

Среди технических растений имеется исключительное разнообразие видов: жирномасляничных, эфиромасличных, дубильных, красильных, волокнистых и прядильных, плетеночных и др.

В группе натурных растений большое разнообразие пищевых и витаминных, лекарственных, кормовых, инсектицидных и других видов.

В группе трансплантационных растений – многообразие медоносных, декоративных и фитомелиоративных видов.

В связи с высокой хозяйственной освоенностью территории, немалые площади в рассматриваемом районе занимает растительность антропогенно трансформированных экотопов. Антропогенные модификации степной растительности формируются в районе повсеместно, так как все целинные участки подвержены выпасу.

Определённые комплексы дикорастущих растений формируются и в искусственных ценозах – лесных насаждениях, полезащитных полосах и т.п.

Животный мир характеризуется биоразнообразием. Обилие представителей фауны объясняется соседством степных участков с прибрежной полосой Таганрогского залива и искусственными лесными насаждениями.

Однако в связи с активным антропогенным воздействием многие из характерных для данной природной зоны биологические виды не встречаются на территории Круглянского сельского поселения в течение нескольких десятилетий.

Многие из оставшихся в пределах рассматриваемой территории представителей фауны занесены в Красную книгу Ростовской области.

3.7. Ландшафтно-рекреационный потенциал

Ландшафты южного побережья Таганрогского залива степные - аллювиальные лессовые покатые равнины с овражно-балочным расчленением на моноклинально залегающих четвертичных породах с богатой разнотравно-дерновиннозлаковой степью на обыкновенных черноземах. Этот тип занимает большую часть территории, в его пределах климатические особенности претерпевают существенные изменения. Средняя температура воздуха (7,9 оС) повышается с северо-запада на юго-восток от 6,7 до 9,4 оС. Аналогичным образом изменяется и сумма активных температур (средняя 3152 оС) от 2919 до 3432 оС. Годовая сумма осадков (средняя 419 мм) уменьшается с юго-запада на северо-восток от 486 до377 мм. Испаряемость в среднем составляет 948 мм и возрастает от 850 до 1000 мм. КУ (коэффициент увлажнения) в среднем равен 0,45, колеблясь от 0,38 до 0,55. По степени увлажнения это засушливая и очень засушливая территория. Степной тип тяготеет к районам, на которых сформировался черноземный тип почв умеренно-степной восточно-европейской и теплой южно-европейской фации. Они имеют большую мощность гумусового горизонта (90 см), меньше содержание гумуса из-за лучших условий проникновения влаги в глубокие горизонты. Зима здесь неустойчивая (средняя температура января – 5,6 оС), часто бывают оттепели, поэтому зимние осадки лучше впитываются в почву и накапливаются в нижних горизонтах, что ведет к вмыванию гумуса и более однородному его распространению по профилю. Эти условия благоприятны для развития мезофильной растительности с богатой  разнотравно-дерновинно-злаковой растительностью, глубокой корневой системой, позволяющей получать воду из глубоких горизонтов.

Также здесь имеются агроландшафты, имеющие определенный рекреационный интерес как четко организованные территории и при наличии эффектных культур (подсолнечника, пшеницы, садов, виноградников и др.) обладают эстетическим потенциалом и могут быть включены в агроландшафтный и экологический туризм.

По рекреационным свойствам почвы в летний период сухие и тёплые, благоприятны для организации ночёвок в палатках, пикников, отдыха выходного дня. Зимой почвы промерзают; весной и во второй половине осени они влажные и холодные. «Мягкие» тропы, сформированные на лёссовидных суглинках и песках летом, размываются при дождях. Весной и осенью они труднопроходимы.

Развитие рекреационно-туристической инфраструктуры возможно за счет формирования рекреационных и туристических комплексов,  включая лечебно-оздоровительное направление семейного отдыха, культурно-развлекательного и туристско-спортивного направления.

3.8. Земельный фонд

Почвенные ресурсы

Территория Круглянского сельского поселения характеризуется преобладанием западно-предкавказских черноземов тяжелосуглинистых.

По рекреационным свойствам почвы в летний период сухие и тёплые, благоприятны для организации ночёвок в палатках, пикников, отдыха выходного дня. Зимой почвы промерзают; весной и во второй половине осени они влажные и холодные. «Мягкие» тропы, сформированные на лёссовидных суглинках и песках летом, размываются при дождях. Весной и осенью они труднопроходимы.

Земельные ресурсы

Общая площадь земель Круглянского сельского поселения в административных границах составляет 142 км2. Земли сельскохозяйственного назначения занимают большую часть территории поселения и составляют  91,29% в общей структуре земель, земли населенных пунктов – 6,6%, земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения – 0,47%, водного фонда – около 0,26%, земли запаса – 1,21%.

В поселении имеется 2 сельских населенных пункта общей площадью 9,38 км2.

Таблица 1

Распределение земельного фонда Круглянского сельского поселения по категориям земель на 01.01.2011 г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Соврем. состояние на 2011 г. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | земли сельскохозяйственного назначения | га | 12979,67 | 91,29 |
| II. | земли населенных пунктов | га | 938,48 | 6,6 |
| III. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 67,0 | 0,47 |
| IV. | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 36,4 | 0,26 |
| V. | земли лесного фонда | га | - | - |
| VI. | земли водного фонда | га | 24,0 | 0,17 |
| VII. | прочие земли (запаса) | га | 172,45 | 1,21 |
|  | Итого земель в административных границах | га | 14218,0 | 100,0 |

Рис.1.   Распределение земельного фонда поселения по категориям земель на  01.01.2011 г.

На территории района проводятся сделки с землей и перерегистрация земельных участков предприятий в собственность или аренду.

В сельском поселении наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья. В результате земельной реформы в непосредственное ведение сельских органов самоуправления переданы земли для удовлетворения потребностей граждан в земельных участках в целях ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и других нужд. Площадь земель, находящихся в ведении сельских органов самоуправления,  увеличивается. Увеличение площади произошло в связи с передачей в ведение органов местного самоуправления земель, ранее входивших в состав земель сельскохозяйственного назначения.

За период проведения земельной реформы в области был принят ряд законодательных и нормативных актов по регулированию земельных отношений.

Вопросы купли-продажи и залога земель сельскохозяйственного назначения решаются на региональном уровне, а пока возрастает значение аренды как механизма перехода земли к наиболее эффективным землепользователям.

На втором этапе земельной реформы, которая превращается в кадастровую реформу, следует рассматривать землю как ограниченный, подверженный деградации вид природного ресурса, без рационального использования которого невозможно дальнейшее экономическое развитие общества.

Включение земли как недвижимости в гражданский оборот влечёт за собой участие её в сделках купли-продажи, аренды, мены, залога и пр.

Оценены земли поселений по кадастровой стоимости в руб/м2 (по 14 видам функционального использования земель).

В настоящее время предусмотрен переход к налогообложению земельных участков в зависимости от его кадастровой стоимости, что вызовет увеличение доходов в бюджет всех уровней.

Сельхозугодия в поселении составляют – 12021,2 га.

Выводы:

1. За последние десять лет на территории Ростовской области созданы основы новых земельных отношений, завершен первый этап земельных преобразований:

- ликвидирована государственная монополия на землю;

- осуществлен переход к многообразию форм собственности на землю;

- введено платное землепользование;

- передана в частную собственность часть сельскохозяйственных земель;

- выполнен значительный объём земельно-кадастровых работ, оценка земель, инвентаризация, перерегистрация земельных участков;

- созданы объективные условия для оборота земель;

- проведены  работы по разграничению неприватизированных земель, находившихся в Федеральной,  региональной и муниципальной собственности;

- проведена сельскохозяйственная перепись земель.

2. Наблюдается снижение плодородия сельхозугодий (потеря гумуса); в результате эрозии происходит  уменьшение их площади.

В перспективе необходимо продолжение земельной реформы, направленной на совершенствование земельных отношений, формирование земельного рынка и увеличение доходной части бюджета.

В связи с утверждением федеральных законов «Об обороте земель сельхозназначения»  необходима разработка механизма их применения.

Должен быть жёсткий  госконтроль за оборотом земель. Оформление земельных участков должно быть упрощено.

В результате правовых структурных преобразований пустующие земли, а также земли убыточных хозяйств могут оказаться в муниципальной собственности, что может помочь развитию малого предпринимательства, т.к. земля перейдёт к эффективным пользователям.

Необходимо улучшение качественного состояния всех сельхозугодий, особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим, экологически чистым технологиям.

Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Задачей оценки земель является определение их налогообложения и иных целей, установленных законом. Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений налога в бюджеты муниципальных образований.

Государственная кадастровая оценка земель области была начата с оценки земель сельскохозяйственного назначения. На основании постановления Правительства РФ от 25.08.99г. №945 «О государственной кадастровой оценке земель», «Об утверждении правил проведения оценки земель» от 08.04.2000г. №316 и Постановления администрации Ростовской области от  26.01.2001г. №84 Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии была проведена кадастровая оценка земель населенных пунктов Ростовской области. Результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов утверждены постановлением Администрации области от 28.04.2008 г. № 212  «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ростовской области».

Работа выполнена по Правилам и техническим указаниям по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий в субъекте РФ, утвержденным Росземкадастром РФ.

В результате проведения государственной кадастровой оценки была получена реальная картина стоимости сельскохозяйственных угодий на территории области, что позволит осуществлять более эффективное налогообложение, а также проводить сбалансированное планирование доходной части бюджета (в пределах платежей, поступающих от земельного налога и арендной платы), стимулировать развитие инвестиционных процессов и развития экономики в целом.

На более детальных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежат обязательному уточнению.

При отдельных обстоятельствах изъятия в оценку стоимости земли могут быть введены повышающие коэффициенты.

В результате определены удельные показатели кадастровой стоимости земель поселений области (в руб/м2).

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а также для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость земельных участков составляет, как правило, около 75 - 80% их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и, например, для расчета ставок арендной платы за землю.

4. Комплексная оценка, основные проблемы и основные решения генерального плана

Комплексная оценка территории является сравнительной планировочной оценкой территории по комплексу природных и антропогенных (планировочных) факторов с точки зрения благоприятности территории Круглянского сельского поселения для различных видов хозяйственной деятельности (градостроительной, сельскохозяйственной, рекреационной, природоохранной и др.).

В проекте в соответствующих разделах выполнен системный планировочный анализ территории района по следующим факторам:

- современное градостроительное состояние территории;

- оценка сельскохозяйственных земель;

- анализ состояния особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

- инженерно-строительные условия;

- условия водообеспеченности территории;

- агроклиматические условия;

- экологическая оценка территории;

- градостроительное и хозяйственное освоение территории;

- наличие памятников истории и архитектуры;

- планировочные условия, включающие оценку по транспортной обеспеченности.

Характер использования территории определяется потребностями Круглянского сельского поселения и Азовского района в целом, экономико-географическим положением, хозяйственными особенностями, природными условиями, ресурсами и возможностями их освоения.

4.1.  Оценка состояния и использования территории

Комплексная оценка территории Круглянского сельского поселения и градостроительный анализ выполняются с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций.

Выявлены следующие категории потенциального  градостроительного развития и ограничения использования территории:

-территории, благоприятные для градостроительного развития;

-территории ограничения строительства по рельефу;

-территории зон с особыми условиями использования;

-территории ограниченного градостроительного развития.

При определении границ земельных участков и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства необходимо учесть требования ст. 25 Закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». В частности, что проектирование и строительство  населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Система планировочных ограничений на территории Круглянского сельского поселения выявлена на основании требований нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории:

Нанесены  водоохранные  зоны с выделением нормативной прибрежной полосы Таганрогского залива зонами затопления паводками 1% обеспеченности от существующих водотоков, зонами возможного потенциального затопления. Границы водоохранных зон и прибрежных полос соответствуют нормируемым параметрам Водного  кодекса РФ.

На территории поселения имеются 7 памятников археологии, у которых нанесены охранные зоны.

Выделены санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунальных предприятий, ЛЭП, магистральных газо-нефтепроводов и иных объектов.

Выявлено наличие несанкционированной свалки на территории Круглянского поселения (карьер вблизи с. Круглое). Проводятся работы по ее ликвидации.

На территории Круглянского сельского поселения функционируют производственные предприятия, имеющие следующие параметры санитарно-защитных зон (СЗЗ): МТФ – 300 м, МТФ СХА (к) «Ленинское знамя» – 100 м, СТФ – 300 м, МТМ – 100 м.

В поселении размещен скотомогильник (южнее автодороги «Азов-Ейск» в районе с. Стефанидинодар), СЗЗ которого составляет 1000 м.

От фермы зернохранилища, расположенной  в 1,5 км южнее автодороги «азов-Ейск», размер санитарно-защитной зоны составляет 50 метров.

Совершенствование технологий производства, замена устаревшего оборудования, разработка специальных мероприятий, позволят сократить СЗЗ.

Существующие источники питьевого водоснабжения в большинстве случаев не отвечают санитарным нормам.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

4.2. Система расселения

Расселение сельского поселения является территориальной основой функционирования социально-экономической системы локалитета  данного сельского поселения, поэтому от степени рациональной организации его расселения зависит и степень эффективности  развития данной социально-экономической системы в целом.

Сельское расселение в целом обладает значительной степенью устойчивости во времени и пространстве. Причины этого феномена кроются в огромной непреходящей ценности сельскохозяйственных угодий и большой устойчивости структуры этих угодий, сложившейся в каждом из поселений. Этот фактор в свою очередь определяет устойчивость структуры занятости сельского населения. Высокая степень устойчивости этих двух определяющих структур ведёт к устойчивости транспортно-временных затрат  в системе устойчивых связей «жильё – работа». Помимо этой системы,  в сельской местности имеется также система  устойчивых  связей «жильё – сервис»,  определяющая свои параметры транспортно-временных затрат.  Стремление к минимизации этих затрат в двух жизненно важных системах при условии наличия более экономичного варианта расселения и ведёт к изменению сети населённых пунктов в рамках сельских поселений. При условии отсутствия подобного варианта расселение в сельском поселении  остаётся без изменений.

При определении функционального типа конкретного селения основным критерием служит структура занятости самодеятельного населения.  Эта структура отражает экономическую основу существования данного селения.

В  сельской местности проживает как сельскохозяйственное, так и не занятое в аграрной сфере население. В последнюю категорию сельского населения входит три группы работников:

- лица, занятые в отраслях, обслуживающих сельское хозяйство;

- лица, занятые на предприятиях и в учреждениях, расположенных в близлежащих городах и селениях;

- лица, занятые на промышленных, строительных, транспортных и прочих предприятиях, размещенных в сельской местности.

Преобладание лиц, занятых в аграрной сфере, создаёт тип сельскохозяйственного селения. Преобладание иных групп в структуре занятости создаёт различные типы несельскохозяйственных селений. Существенная доля лиц, занятых в учреждениях, в значительной степени обслуживающих другие селения,  указывает на выполнение данным селением функций местного обслуживающего центра. Заметная доля маятниковых мигрантов среди населения указывает на развитые спальные функции селения в системе агломерации.

Особое положение среди  функциональных типов населённых пунктов  занимают местные центры. Обычно ими становятся крупнейшие селения преимущественно аграрно-индустриальные. По отношению к окружающим их селениям они выполняют функции административно-организационных, обслуживающих,  торгово-распределительных и культурных центров.

Село Круглое в соответствии со структурой занятости его населения  относится к сельским поселениям смешанного типа, в частности, аграрно-индустриального подтипа. Подавляющая часть его занятого населения трудится за пределами села – в основном в соседних городах, т.е. вне аграрной сферы деятельности, а также селениях. Кроме того, оно выполняет  функции местного центра обслуживания  населения в системе поселения. Помимо этого, в нем и в с. Стефанидинодар в последние годы растёт число горожан, поселившихся в селах, т.е. они постепенно обретают черты селения-спальни для соседних городов, таких как Азов и Ростов-на-Дону. Население Круглянского поселения сочетает категории селян и  бывших горожан. На основе наличия комплекса функций с. Круглое относится к малым комплексным местным центрам.

Особенностью сельского расселения является его тесная связь с социально-экономическим укладом. Большинство селений непосредственно связаны с земельными ресурсами как средством производства. Эта связь требует максимального  сближения  мест проживания - постоянного или временного -  и  мест приложения труда. Вследствие этого мелкоселенное расселение в наибольшей мере отвечает особенностям территориально рассредоточенного размещения земельных ресурсов и аграрного производства.

Параметры людности селений имеют значительную степень инерционности во времени.

По состоянию на начало 2011 г. в Круглянском поселении проживает 3797 чел., в том числе в с. Круглое – 2416 чел, в с. Стефанидинодар– 1381 чел. Средняя людность селений составляет 1208 чел. В с. Круглом – административном центре – сосредоточено 63,6% населения. В Ростовской области средняя людность сельских населённых пунктов составляет 635 чел., что в 1,9 раза ниже, чем в Круглянском сельском поселении.

Система расселения сельского поселения – территориально  целостная и функционально взаимосвязанная система селений данного сельского поселения. Система расселения относится к динамичным, открытым и вероятностным системам. Её  отличают как параметры входящих в неё селений, так и структура и интенсивность связей между ними. Совокупность связей между селениями проявляется в виде трудовых, учебных, культурно-бытовых, информационных, рекреационных  и прочих  поездок населения в суточном режиме жизнедеятельности. Интенсивность связей между селениями системы расселения выше, чем связи системы  с селениями, не входящими в неё. Интенсивность связей между  селениями – основной критерий определения (делимитации) границ и уровня развития системы расселения. Характерной чертой системы расселения является моноцентризм – наличие центра, вокруг которого формируется система расселения.

Как и всякая система расселения, система расселения сельского поселения – это множество, состоящее из компактно и контактно расположенных взаимосвязанных селений, взаимодействующих между собой и образующих новую сложную целостность на более высоком уровне иерархии систем. Результат деятельности  этой новой целостности – системы расселения сельского поселения не сводится к сумме результатов деятельности образующих её элементов. Он заметно превышает её вследствие  того, что возникает  не простое сложение, а взаимное упорядочение и интеграция её компонентов. Это приводит к тому, что все селения на основе тесных ежедневных взаимосвязей их между собой, территориального разделения труда и специализации каждого селения на наиболее приемлемых для него в пределах системы видах деятельности взаимоусиливают друг друга и тем самым образуют кумулятивный эффект, ведущий к появлению, индуцированию агломерационного (эмерджентного) эффекта.

Основные функции системы сельского расселения включают создание благоприятных условий для оптимизации жизнедеятельности сельского поселения путём обеспечения оптимального соответствия между потребностями функционирования и особенностями размещения производства, в частности,  вследствие обеспечения условий для  экономии общественного труда и эффективности производства на основе рациональной территориальной организации производительных сил.

По масштабам и степени сложности система расселения Круглянского сельского поселения занимает низшую ступень в иерархии систем расселения – внутрипоселковую, которая является органической частью локальной системы расселения Азовского района, а также Ростовской агломерации,  которая служит ядром региональной системы расселения Ростовской области.

Внутрипоселковая система расселения включает  сеть компактно расположенных селений сельского поселения в пределах контактной территории, объединённых общностью производственных связей, транспортной сети,  системы  обслуживания населения, имеющего высокую степень подвижности на основе  роста числа личных транспортных средств у активной части его населения и развития общественных видов транспорта (автобусы, микроавтобусы, такси). Особенности системы расселения сельского поселения во многом определяют параметры транспортных и временных издержек в повседневных хозяйственных связях между его селениями.

4.3. Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Трудоспособное население в настоящее время составляет 53,48% от общей численности населения Круглянского сельского поселения, что значительно выше среднеобластного показателя для проживающих в сельской местности (21 %).

Общая численность трудоспособного населения 3608 чел. Численность экономически активного населения по состоянию на 01.01.11 г. составляет  430 чел. Преобладающее большинство занятого населения на территории Круглянского сельского поселения приходится на сельскохозяйственный сектор экономики – 66,3%. Доля населения, занимающаяся частным предпринимательством, в основном в сфере торговли и услуг, составляет – 9,3%. В социальной сфере занято 20,9% населения.

В отдельную группу можно отнести население, занимающееся сельским хозяйством в личных подсобных хозяйствах. Количество ЛПХ на территории Круглянского поселения по состоянию на 2010 год составляло 1537 единиц.

С приходом инвесторов количество рабочих мест планируется увеличить, что позволит улучшить социально-экономическую ситуацию в поселении и создаст благоприятные предпосылки для его устойчивого развития.

Часть населения Круглянского сельского поселения совершает трудовые маятниковые миграции (около 30% экономически активного населения). Показатели маятниковой миграции отрицательные, так как трудовые ресурсы притягивают к себе города Ростов-на-Дону и Азов, которые находятся в часовой транспортной доступности. Структура занятости трудоспособного населения Круглянского сельского поселения на 01.01.2011 г. представлена в таблице.

Существующая структура занятости населения

Круглянского сельского поселения по состоянию на 01.01.11 г.

Таблица 2

|  | Трудовые ресурсы | чел. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское хозяйство – всего | 285 | 66,3 |
|  | в т. ч. СХА (к) «Ленинское знамя» | 268 | 62,3 |
| 2. | Промышленные предприятия – всего | - | - |
| 3. | Предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки | 40 | 9,3 |
| 3. | Транспорт, складское хозяйство, связь | 15 | 3,5 |
| 4. | Здравоохранение, образование, социальное обслуживание населения | 90 | 20,9 |
| 6. | Работающие за пределами поселения | н/д | н/д |
|  | ИТОГО занятых трудовой деятельностью | 430 | 100 |

Перспективы развития рынка труда связаны с активными инвестиционными процессами, с общим подъемом экономики района, развитием туристско-рекреационной зоны. Дальнейшее развитие получат сфера услуг, строительство и транспорт. В сельском хозяйстве  реализация ФНП «Развитие АПК» так же потребует привлечения рабочих в агропромышленный комплекс поселения.

Реализация проектов туристско-рекреационной зоны на территории Круглянского поселения вызовет стимулирование экономического развития рекреационных и сельскохозяйственных территорий, которое приведет к значительным преобразованиям на муниципальном и общеобластном рынке труда.

Формирование новых рабочих мест и динамика безработицы будет происходить поэтапно. На начальном этапе реализации проектов туристско-рекреационной направленности вырастет занятость в строительстве. На втором этапе, при запуске объектов рекреационной зоны въездной поток трудовых мигрантов увеличится за счет специалистов, приехавших искать работу на рекреационных объектах.

Кроме вышеперечисленных прямых эффектов, реализация проектов окажет косвенное воздействие на региональный и местный рынок труда. Рынок труда станет более разнообразным: появится большое число позиций начального уровня, а также возможность летней подработки для молодежи, работы со свободным графиком. Свободная занятость и возможность обучения на рабочем месте изменят возрастную структуру трудовых ресурсов в сторону ее омоложения.

4.4. Население

Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения.

Численность населения в целом по сельскому поселению по состоянию на 01.01.11 г. составила 3797 чел. или 4,2 % от численности населения Азовского района, в том числе:

- с. Круглое – 2416 чел.

- с. Стефанидинодар – 1381 чел.

С 1995 года общая траектория динамики численности постоянного населения указывает на то, что в целом Круглянское поселение входит в число поселений с уменьшающимся числом жителей. В последние годы наметились позитивные тенденции в демографических процессах, что привело к стабилизации численности и некоторому ее росту с 2006 года.

Рис. 2 Динамика численности населения по состоянию на 01 января

Несмотря на отрицательный естественный прирост в настоящее время, проектом на перспективу принимается увеличение численности населения как за счет естественного, так и механического прироста.

Рис. 3. Показатели естественного прироста и миграции

Из графика видно, что показатели миграции достаточно высокие. На этом сказывается развитие жилищного строительства, наличие достаточного количества мест приложения труда.

Демографическая нагрузка составляет 0,55‰, из них нагрузка детьми – 0,23‰ и нагрузка пожилыми людьми 0,32‰. Показатели являются средними по Азовскому району. Удельный вес мужчин и женщин относительно стабилен, однако число женщин преобладает над числом мужчин (53,25% и 46,75%).

Возрастной состав и структура населения

Круглянского сельского поселения

Таблица 3

| Возрастные группы | Численность на 01.01.11 г. | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 3797 | 100 |
| Дети, чел. из них: от 1 до 7 лет от 7 до 15 лет | 572 206 366 | 15,06 5,42 9,64 |
| Трудоспособное население, чел. из них: мужчины 16-59 лет женщины 16-55 лет | 2439 1140 1299 | 64,21 30,0 34,21 |
| Население старше трудоспособного возраста | 786 | 20,7 |
| Число семей и одиноких жителей, един. | 189 | Х |
| в т. ч., имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы, един. | 480 | Х |
| Численность занятого населения (всего) | 430 | 11,32 |

За последние 5 лет половозрастная структура в Круглянском сельском поселении изменилась в сторону увеличения доли молодых возрастов, что видно из нижеследующей таблицы. Доля трудоспособного возраста увеличилась, что связано с вхождением в данную возрастную группу большого количества людей. Однако это нельзя назвать установившейся тенденцией.

Рис. 4. Структура населения по возрасту (динамика за 1995-2011 гг.)

Из диаграммы видно, что возрастной состав притерпевает изменения, положительно влияющие на демографическую ситуацию в поселении. Доля трудоспособного населения, достигнув минимального значения за исследуемый период (1995 – 2011 гг.) – 61,6%, начала увеличиваться и по состоянию на 01.01.11 г. составила 64,2%. Также растет количество детей – 15,06% в 2011 г. против 12,77% в 2005 г.

Успешная реализация национальных программ в различных сферах находит отражение в показателях естественного прироста. С одной стороны, рождаемость должна увеличиваться, а смертность уменьшаться за счет реализации различных федеральных и региональных программ («Жилье», «Здоровье»). С другой, после 2016 г. ожидается уменьшение рождаемости как следствие демографической «ямы» 1990-х гг. Это сгладит эффект от реализации программ.

К 2031 г. рождаемость повысится, учитывая вторичную волну после всплеска 2010-х гг., а также после введения программы Президента по материальному стимулированию рождаемости. Также увеличится и ожидаемая продолжительность жизни населения. Кроме того, скажутся последствия интенсивного сегодняшнего вложения инвестиций – повышение уровня и качества жизни населения и, как следствие, активный приток мигрантов.

Таким образом, сочетание вышеуказанных факторов и средней плотности населения, указывает на демографический ресурсный потенциал.

### Механическое движение

По данным статистики изменение численности населения, проживающего на территории Круглянского сельского поселения сформировалось за счет прибывающих из других населенных пунктов (в т. ч. г. Азов, г. Ростов-на-Дону).

Территория поселения оказалась привлекательной по своим благоприятным природным условиям.

На миграционном приросте населения сказывается сложившаяся ситуация, связанная с проведением земельной реформы и передачи земли в аренду и собственность, возрастающий спрос на коттеджное жилье за пределами крупных городов. С этим связан высокий коэффициент миграционного прироста.

На перспективу миграционные потоки будут приобретать черты трудовой миграции, в основном связанные с развитием рекреации и туризма.

Развитие Приазовской туристско-рекреационной зоны на территории Круглянского поселения потребует привлечения дополнительных высококвалифицированных трудовых ресурсов.

Прогноз перспективной численности населения

Круглянского сельского поселения

Перспективная численность населения определена на основе использования демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

,

где:

Нn – ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок),

Нс – существующая численность населения на исходный год,

Тn – число лет расчетного срока – 20 лет.

Рn – среднегодовой процент  естественного  прироста  на  первую  очередь (или расчетный срок),

Мn – среднегодовой прирост миграции населения на первую  очередь  (или  расчетный срок).

Численность населения по населенным пунктам Круглянского сельского поселения

По состоянию на 01.01.2011 г. численность населения составила:

- с. Круглое – 2416 чел.

- с. Стефанидинодар – 1381 чел.

При расчёте проектного населения на расчётный срок (2031 г.) генеральным планом принимаются во внимание следующие положения:

- часть проектируемого постоянного населения будут составлять мигранты трудоспособного возраста, что создаст предпосылки для увеличения естественного прироста;

- интенсивное развитие населённых пунктов существенно повысит инвестиционную привлекательность территории Круглянского поселения, создаст предпосылки для увеличения механического прироста.

Проектом принимается оптимистический вариант изменения численности населения. Увеличение населения планируется в связи с размещением на территории Круглянского сельского поселения жилых комплексов "Приморский" (с. Стефанидинодар) и "Азовский форт" в с. Круглое (между Круглым и Стефанидинодаром).

Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные изменения в социальной, политической, экономической или какой-либо другой базовой сфере жизнедеятельности, способные коренным образом повлиять на динамику.

4.5. Экономическая база поселения

Круглянское сельское поселение входит в Приазовскую природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства области.

Природно-климатические условия территории поселения благоприятны для развития сельского хозяйства и характеризуются достаточной продолжительностью, влаго- и теплообеспеченностью периода вегетации (безморозный период 180 дней, увлажнённость 300мм осадков). Почвы обладают достаточным плодородием, в основном – это чернозёмы обыкновенные. Ввиду этого экономика Круглянского поселения имеет выраженный аграрный профиль. Наиболее развито зерново-животноводческое направление. На сельскохозяйственных землях выращиваются пшеница, ячмень, подсолнечник.

Общая площадь земель Круглянского сельского поселения составляет 142,18 кв. км, из них земель сельскохозяйственного назначения – 129,79 кв. км.

Сельскохозяйственный сектор

Основные предприятия агропромышленного сектора экономики поселения имеют положительные текущие технико-экономические показатели и планируют расширение деятельности. В этих целях они привлекают кредитные денежные средства, реализуют инвестиционные проекты, ведут обновление основного капитала и освоение новых технологий.

Рост экономического потенциала средних предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Круглянского сельского поселения, положительно сказывается на экономике всего поселения. Во-первых, это прямой эффект, связанный с ростом доходов в местный бюджет в части поступления от единого сельскохозяйственного налога. Во-вторых, это косвенный эффект, связанный с созданием благоприятного инвестиционного климата, укреплением конкурентоспособности поселения, увеличением качества жизни населения, ростом заработных плат и многими другими факторами, отражающими динамичное развитие экономики поселения.

В целом сельское хозяйство поселения находится на фазе подъема: рост производства продукции, освоение новых технологий, совершенствование схем реализации продукции являются положительными процессами, ведущими к интенсивному развитию отрасли.

Объем сельскохозяйственного производства в целом по Круглянскому сельскому поселению, несмотря на влияние финансового кризиса 2008 г., имеет тенденцию к увеличению.

Рис 5. Динамика объема сельскохозяйственного производства, тыс. руб.

Сельскохозяйственный профиль народного хозяйства обусловил становление и динамичное развитие личного подсобного сектора. Основные показатели развития личных подсобных хозяйств представлены в таблице.

Показатели по хозяйствам населения Круглянского сельского поселения

Таблица 5

| Показатели | Ед. измерения | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |  |  |
| Всего | гектар |  |  | 254 |
| Зерновые и зернобобовые культуры | гектар |  |  | 32 |
| Картофель | гектар | 242 | 135 | 139 |
| Овощи открытого и закрытого грунта | гектар | 159 | 45 | 46 |
| Другие культуры | гектар | 9 | 72 | 37 |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | голова | 746 | 761 |  |
| Коровы | голова | 305 | 311 |  |
| Свиньи | голова | 1526 | 1586 |  |
| Овцы | голова | 113 | 114 |  |
| Козы | голова | 145 | 145 |  |
| Птица | голова | 41015 | 44479 |  |
| Лошади | голова | 10 | 5 |  |
| Кролики | голова | 571 | 597 |  |
| Пчелосемьи | голова | 128 | 63 |  |

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  на 2008 - 2012 годы, утвержденной  постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 № 446 к малым формам хозяйствования относятся:

- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

- крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

В сельскохозяйственном секторе экономики Круглянского сельского поселения сформировалось три группы товаропроизводителей по отчёту на 01.01.11 г.

1) сельскохозяйственные организации – СПК «Ленинское знамя», ООО «Бумеранг», ООО «Престиж», ООО «Агро» и др.;

СХА «Ленинское знамя» является ведущей сельскохозяйственной организацией не только в Азовском районе, но и в области и входит в рейтинг 100 крупнейших и наиболее эффективных производителей в России.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 13650 га, в том числе пашня – 8982 га. Основной вид деятельности – растениеводство, животноводство, реализация сельскохозяйственной продукции. Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.11 г. составила 395 чел.

Средние урожаи зерновых культур на землях СХА «Ленинское знамя» не ниже 40 ц/га, кукурузы – до 35 ц/га. Валовое производство зерна в последние годы составляет 21-22 тыс. т, семян подсолнечника 3,0-3,5 тыс.т.

2) малый бизнес и предпринимательство – 11 крестьянских (фермерских) хозяйств, 11 индивидуальных предпринимателей;

В пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств -  1379,98 га (10,6% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения поселения).

Функционирование на территории поселения КФХ обуславливается специализацией его экономики на сельском хозяйстве и возможностью ведения коммерческой деятельности в этой сфере усилиями отдельной семьи. В связи с перераспределением земель путем обширного выделения земельных участков в частную собственность в экономике сельского хозяйства изменилась структура сельскохозяйственных производителей в сторону расширения индивидуального сектора. Поэтому в Круглянском сельском поселении большое распространение получил семейный бизнес аграрного профиля.

Фермерский сектор специализируется в основном на производстве растениеводческой продукции. Доля от общего объема производства п составляет:  зерновые культуры – 23,4%;  подсолнечника – 22,9%;   овощей - 33%, картофеля – 8,3%.

3) хозяйства населения, включающие в себя  1207 личных подсобных хозяйств, 1 коллективное хозяйство, площадь земель которого составляет 9299 га.

Личные подсобные хозяйства – это традиционные лидеры в производстве животноводческой продукции. В ЛПХ содержится порядка 57% поголовья КРС, 62% поголовья свиней, 58% поголовья птицы от общего поголовья скота Азовского района.

Доля личных подсобных хозяйств в производстве молока составляет – 76,7%, мяса – 48%, яиц – 34%, картофеля (67,4%) и овощей – (47 %).

Большинство из них осуществляют стабильную хозяйственную деятельность, финансовое состояние расценивается как удовлетворительное.

Угроза эпидемии африканской чумы привела к сбросу поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах, что привело к снижению производства мяса. Наряду с этим наблюдается рост производства яиц на 7,9%, продуктивности коров на 3,5%.

Перспективы развития сельского хозяйства определяются исходя из экономических и природных условий и ресурсного потенциала.

Основной целью сельскохозяйственной отрасли является восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, обеспечивающего продовольственную безопасность области.

Основными задачами являются:

• полное обеспечение потребностей местного населения и частичное обеспечение рекреантов в туристско-рекреационной зоне продуктами питания местного производства;

• производство экологически чистой продукции;

• стимулирование рационального использования земель.

В земельном фонде сельхозпредприятий значительных изменений не предусматривается. Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ – в результате – повышение продуктивности сельхозугодий и рост урожайности сельхозкультур. Пашня должна полностью использоваться под посевные площади и пары. Необходимо создание улучшенных сенокосов и культурных пастбищ.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, мяса, зерна, овощей, картофеля, технических культур и кормов для животноводства соответствует природно-экономическим условиям района и сохраняется на перспективу. Однако следует отметить, что поселение не полностью использует потенциальные возможности и имеет резервы для восстановления и развития сельского хозяйства за счет улучшения существующих сельхозугодий и вовлечения в оборот неиспользуемой пашни.

Индивидуальное предпринимательство Круглянского сельского поселения базируется в основном на частной инициативе и сосредоточивает свою деятельность в отраслях с быстрым оборотом капитала и его незначительными вложениями. Его функционирование обусловлено динамикой роста платежеспособного спроса и является отражением общего состояния хозяйственного комплекса. На начало 2011 года в поселении насчитывалось 18 предпринимателей.

Нормальное функционирование малого предпринимательства представляет собой важный фактор развития социально-экономической сферы. Оно не только способствует смягчению социальных проблем, насыщению рынка товарами, но и обеспечивает экономическую самостоятельность значительной части населения. Для этого необходимо провести комплекс мер по его поддержке. Среди последних предлагаются следующие:

- создание базы данных по перспективным малым инвестиционным проектам;

- информационное и методическое обеспечение малого предпринимательства;

- проведение местного собрания представителей малого бизнеса.

Малый бизнес способен обеспечить быстрый и значительный социально-экономический эффект: решение проблем занятости, снижение социальной напряженности, финансовое оздоровление агропромышленного комплекса поселения. Это обуславливает объективную необходимость создания благоприятной предпринимательской среды, способствующей как активизации деятельности существующих малых предприятий в поселении, так и созданию новых объектов.

Стратегическое направление развития сельскохозяйственной отрасли – производство продовольственного зерна (сильных, ценных сортов), производство фуражного зерна, переработка зерна на местах в населенных пунктах силами сельхозпредприятий (сушка, переработка в муку, мини-хлебоперкарни, мини-цеха, по производству комбикормов и пр.), сбор и переработка продукции личных подсобных хозяйств.

В настоящее время продолжается реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и подпрограммы «Социальное развитие села в Ростовской области на 2010-2014 годы».

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится.

Функционирование личных подсобных хозяйств (ЛПХ) должно осуществляться при оказании активной государственной поддержки с учётом их большой не только экономической, но и социальной значимости для области. Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

- организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;

- создание кооперативных и частных МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- приобретение списанной техники и её ремонт и пр.

В хозяйствах населения может производиться: картофеля – 79%, овощей – 30%, молока – 60%, мяса – 38%.

В настоящее время в Ростовской области реализуются следующие меры областной поддержки сельскохозяйственного производства (без учета мер по социальному развитию села):

- поддержка элитного семеноводства;

- поддержка племенного животноводства;

- компенсация части затрат на приобретение средств защиты растений;

- областной лизинговый фонд;

- возмещение части затрат на уплату процентов по среднесрочным кредитам, полученным на закупку техники и оборудования;

- поддержка фермерских хозяйств;

- повышение плодородия почв.

Повышение уровня конкурентоспособности АПК, используя все имеющиеся ресурсные и другие возможности его развития, позволяет повысить уровень жизни сельского населения.

Динамика инвестиций в основной капитал устойчива и имеет положительные показатели. Общероссийский финансовый кризис 2008 г., отразившийся на общем сокращении бюджетных расходов и инвестиционных планов частных компаний, не внес существенных изменений в наращивание объемов инвестиций.

Большая часть инвестиций в основной капитал за счет средств муниципального бюджета была направлена на ремонт внутрипоселковых дорог. В частном секторе существует высокая зависимость от заемных средств.

Рис 6. Динамика инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

Системный анализ влияния макроэкономических факторов внешнего окружения и учета внутреннего потенциала для интенсивного экономического развития представлен в таблице.

Анализ экономического потенциала Круглянского сельского поселения.

Таблица 6

| Инвестиционный потенциал | Инвестиционные риски |
| --- | --- |
| Развитая транспортная инфраструктура: Автодорога «Азов-Ейск» Вхождение в состав Приазовской туристско-рекреационной зоны Транспортно-временная близость к городам Ростов-на-Дону (55 км), Азов (20 км). Наличие свободных земель под ИЖС и промышленное производство. Комфортные природно-климатические условия для жизни (плодородные почвы, экологически чистый воздух и т.д.). Высокий рекреационный потенциал. Район Павло-Очаковской косы обладает всеми условиями для организации детского отдыха. Удобные ландшафтные условия. Государственная поддержка предпринимателей. | Конкуренция других инвестиционных площадок, расположенных на побережье Таганрогского залива. Достаточно низкий уровень развития сферы услуг в поселении. Низкий уровень развития инженерной инфраструктуры в населенных пунктах, высокий износ сетей. Наличие абразионных процессов в береговой зоне населенных пунктов требует мероприятий по берегоукреплению. |

Строительный комплекс

Приоритетным направлением строительно-инвестиционного комплекса в расчетный период будет являться жилищное строительство. В расчетный период на территории азовского района, в связи с действующей в области программой ипотечного кредитования и жилищными программами, намечается дальнейшее  увеличение объемов нового жилищного строительства, что будет стимулом для роста различных форм малого предпринимательства в сфере строительства, повысит спрос на строительные услуги, расширит потенциальный рынок для строительных предприятий и организаций.

Кроме того, в проекте в расчетный период территория  Круглянского поселения рассматривается как одна из наиболее активных инвестиционных территорий Азовского района. На территории возможно осуществление строительства крупных инвестиционных проектов с привлечением внешних инвесторов, которые применяют на своих объектах современные строительные технологии и материалы, привлекают мощные строительные организации с обученным кадровым персоналом. Все это будет стимулировать и развитие строительного комплекса.

Удобное географическое расположение Круглянского сельского поселения, и благоприятная экологическая атмосфера, могут послужить основой для активизации в населенных пунктах жилищного и дачного строительства. Таким образом, миссией градостроительного развития поселения может стать решение жилищных проблем населения Юго-Западного района Ростовской области посредством его обеспечения высококачественным жильём для постоянного и регулярного проживания.

Проект строительства жилья в Круглянском сельском поселении позволит также решить ряд задач:

- Решение территориальной проблемы;

- Улучшение социально-экономической среды в Круглянском сельском поселении (рост предпринимательской активности населения, появление дополнительных источников пополнения местных бюджетов, активизация инвестиционных процессов, снижение уровня безработицы, рост доходов населения и т.д.);

- Расширение инженерно-транспортной инфраструктуры поселения;

- Создание дополнительных рабочих мест на этапе строительства.

Также, учитывая сложившуюся базу обеспечения на территории поселения первоклассного отдыха для горожан, важной задачей экономического развития является дальнейшая популяризация предоставляемых рекреационных и культурно-развлекательных услуг. Есть все предпосылки для расширения ассортимента предлагаемых услуг: например, обустройство территории Павло-Очаковской косы для проведения современных экстремальных видов спорта, таких как вейкборд, виндсерфинг, кайтсерфинг и водные лыжи.

Планируемая экономическая политика Круглянского сельского поселения согласуется с основными программными документами территориального развития Ростовской области, Азовского района, а также с документами территориального планирования соседних территорий.

4.6. Жилищный фонд

Развитие жилищного строительства, помимо социального эффекта – улучшения качества жизни, дает еще и экономический эффект – привлекает для развивающейся экономики трудовые ресурсы.

Территория Круглянского сельского поселения Азовского района является территорией приоритетной застройки и развития в агломерации, привлекательной для крупных инвесторов и исключительно благоприятна для строительства недвижимости и в первую очередь жилья, благодаря следующим условиям:

- хорошая транспортная доступность с центром агломерации – г. Ростовом-на-Дону

- благоприятная экономическая ситуация в Азовском районе и развитый потребительский рынок;

- благоприятные природно-климатические условия для проживания населения;

- планирование туристско-рекреационной зоны, которая привлечет инвесторов;

- наличие свободных земель и развивающейся инфраструктуры.

Основные ограничения для жилищного строительства:

- практически исчерпаны мощности источников энергоснабжения;

- нехватка инженерных очистных сооружений;

- существует проблема обеспечения населения качественной питьевой водой.

В настоящее время многие сегменты рынка жилья остаются незаполненными: в частности, это касается элитного жилья и жилья бизнес-класса, концептуальных загородных посёлков.

Современная численность населения Круглянского сельского поселения составляет 3797 чел. Жилищный фонд по состоянию на 01.01.11 г. составляет 86,1 тыс. м².

При этом по состоянию на конец отчетного периода в 2010 г. на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях находятся 11 семей. Исходя из коэффициента семейности 3,0 человека и из того, что социальное жилье, как правило, предоставляется исходя из расчета 18 кв.м на человека, была определена потребность в строительстве социального жилья в поселении. Для обеспечения жильем всех категорий льготников необходимо построить 594 м² социального жилья.

Доля жилищного фонда Круглянского сельского поселения в общерайонном фонде составляет 4,2%. Основная доля жилищного фонда находится в частной собственности. Жилищный фонд, находящийся в муниципальной собственности – 0,1 тыс. м², что составляет 0,12% от общего количества. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Основная часть построек выполнена из кирпича (79,9%), 9,98% - из смешанных материалов.

Рис. 7 Соотношение площадей жилищного фонда поселения по материалу стен, %

Анализ данных по году постройки говорит о том, что в поселении преобладают здания, построенные в период 1946 – 1970 гг. Доля таких зданий составляет 52,9% жилого фонда. В значительной степени это устаревшие здания, которые уже требуют капитального ремонта. Здания, построенные после 1995 г., степень износа которых достаточно низкая составляют 11,7% от общего жилищного фонда. Они наиболее пригодны для проживания населения.

Рис.8 Структура общей площади жилищного фонда поселения по году возведения, тыс. м²

Наиболее важным является анализ жилищного фонда поселения по техническому состоянию. По этому показателю практически все жилые помещения (98,8%) находятся в хорошем состоянии. Доля объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии и требующих проведения капитального ремонта, составила 0,7% общей площади жилого фонда. Здания, требующие проведения реконструкции или сноса, с износом более 70% в поселении составляют 0,1 тыс. кв.м (0,1% от общего жилого фонда).

В Круглянском сельском поселении активно ведется жилищное строительство.

Жилой комплекс «Азовский форт» площадью около 40 га с восточной стороны граничит с с. Круглым.

Общее количество участков – 298, в том числе:

- таун-хаусы – 74 участков;

- жилье «бизнес» класса – 164 уч.;

- жилье «премиум» класса – 60 уч.

Строительство коттеджного поселка «Приморский», являющегося, по сути, дачным некоммерческим товариществом, ведется в районе Павло-Очаковской косы.

Общая площадь поселка 22,7 га (в том числе: первая очередь 10,1 га, вторая очередь 12,6 га.).

Общее количество домов и участков – 209.

В 2009 году на территории Круглянского поселения было введено в действие 0,8 тыс. кв. м жилой площади, в 2010 г. – 1,4 тыс. кв. м. нового жилья, убыль составила 0,4 тыс. кв. м.

Рис. 9 Структура общей площади жилищного фонда поселения по степени износа, тыс. м²

Общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя достаточно большая и составляет 22,6 м² на человека по поселению, при социальной норме 18 м², среднем показателе по области 20,3 м² и среднем уровне обеспеченности жильем в России – 20,0 м².

Ориентировочные объемы жилищного строительства

Постепенная стабилизация и улучшение социально-экономической ситуации в районе и области после мирового финансового кризиса 2008 г., увеличение объемов жилищного строительства, создают предпосылки для увеличения жилищного фонда на расчетный срок за счет нового строительства в Круглянском сельском поселении.

На увеличение жилищного фонда косвенно повлияет несколько факторов:

- увеличение населения, как за счет естественного прироста, так и за счет процессов субурбанизации и миграционных потоков (внутренних и внешних);

- территория поселения является приоритетной для застройки и дальнейшего территориального развития Приазовской туристско-рекреационной зоны, где сейчас начинает формироваться пул сильных инвесторов и девелоперов;

- повышение уровня жизни населения и как следствие, появление потребности улучшения условий проживания.

В целом жилищный фонд Круглянского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии. Сохраняемый жилищный фонд поселения – 86,1 тыс.кв.м.

В соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденными и введенными в действие Приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 29.03.2010 г. №26 норма жилищной обеспеченности на расчетный срок (2031 г.) – 30,0 м²/чел.

Исходя из вышеуказанных норм жилищной обеспеченности на расчетный срок (2031 г.) планируется введение 156,06 тыс. м² жилья, в том числе 600 м² – социальное жилье, что обеспечит увеличение жилищного фонда в 1,8 раза по сравнению с современным состоянием.

Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда Круглянского сельского поселения

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.11 г. | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1.1. | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв. м общей площади | 86,1 | 156,06 |
|  | с. Круглое | -“- | 58,2 | 93,12 |
|  | с. Стефанидинодар | -“- | 27,9 | 62,94 |
| 1.2. | Убыль жилищного фонда –всего в том числе | -“- | - | - |
|  | - по техническому состоянию; | тыс. кв. м общей площади | - | - |
|  | - по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | -“- | - | - |
| 1.3. | Существующий сохраняемый жилищный фонд, в том числе: | тыс. кв.м общей площади | 86,1 | 86,1 |
|  | с. Круглое | -“- | 58,2 | 58,2 |
|  | с. Стефанидинодар | -“- | 27,9 | 27,9 |
| 1.4. | Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | -“- | - | 69,96 |
|  | с. Круглое | -“- | - | 34,92 |
|  | с. Стефанидинодар | -“- | - | 35,04 |
| 1.5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 22,6 | 30 |

Главными задачами при размещении жилищного строительства в поселении являются:

- необходимость сохранения индивидуальности застройки, с учетом исторического наследия и одновременная увязка с изменившимися общественными условиями и современными потребностями – размещением современных оздоровительных центров, центров торговли, культуры, спорта, здоровья и туризма, деловой инфраструктуры;

- повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и инженерной подготовки территории, систем очистки и благоустройства;

- гармоничное развитие всех сегментов рынка жилья как доступного, так и элитного, жилья бизнес-класса, концептуальных загородных посёлков. Структура жилищного фонда и нового строительства должны отвечать платежеспособности населения, которая в свою очередь определяет спрос на различный вид жилья, степень его комфортности. По мере роста жилищной обеспеченности усиливается дифференциация потребностей различных групп населения.

4.7. Система культурно-бытового обслуживания Круглянского сельского поселения

4.7.1. Существующее положение

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современная обеспеченность Круглянского сельского поселения основными видами обслуживания (в %%) по состоянию на 01.01.2001 г. представлена ниже на рисунке 10.

Рис. 6. Обеспеченность Круглянского с. п. основными видами социального и культурно-бытового обслуживания

Приведенные данные позволяют сделать следующие выводы:

- обеспеченность учреждениями здравоохранения практически в два раза ниже нормативных показателей,  в лечебных учреждениях недостаточно развита материально-техническая база, недостаточна квалификация и укомплектованность медицинских кадров;

- современная обеспеченность учреждениями образования немного ниже нормативных показателей. Обеспеченность местами в общеобразовательных школах соответствует нормативным показателям, но количество мест в детских садах в поселении недостаточно;

- обеспеченность спортивными и физкультурно-оздоровительными сооружениями в Круглянском сельском поселении превышает норматив в 1,3 раза;

- показатели сети учреждений культуры и искусства в полном объеме удовлетворяют требования нормативов, однако, часть помещений нуждается в переоснащении и ремонте;

- остальные виды обслуживания, в частности торговля, общественное питание и предприятия бытового обслуживания, находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, государственными и муниципальными властями они не нормируются и не финансируются, поэтому обеспеченность населения ими носит условный характер. Вместе с тем по Областным нормативам по предприятиям питания обеспеченность выше почти на 30%, а по предприятиям торговли уровень обеспеченности несколько ниже нормативов, но необходимо учитывать широкое развитие ларечной торговли, которая практически не имеет торговых площадей.

- в целом по поселению обеспеченность нормируемыми учреждениями социально-культурного значения незначительно ниже нормативных показателей.

Здравоохранение

Сеть учреждений здравоохранения в Круглянском сельском поселении включает в себя сельскую амбулаторию, расположенную в административном центре – с. Круглое, и фельдшерско-акушерский пункт в с. Стефанидинодар. В настоящее время в поселении имеется 3 врача, численность среднего медицинского персонала составляет 11 человек.

Основная часть медицинских услуг, оказывается населению в центральной районной больнице в г. Азове, которая находится на расстоянии 20 км. Учреждениями эпизодического пользования являются медицинские учреждения г. Ростова-на-Дону – 6 областных больниц; 7 специализированных диспансеров; центр по профилактике и борьбе со СПИДом и др.

В медицинских учреждениях активно ведется реализация национального проекта «Здоровье», основными направлениями которого являются повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи, усиление профилактической направленности здравоохранения, расширение доступности высокотехнологичной медицинской помощи. Проводится плановая иммунизация населения против вирусного гепатита «В», краснухи, полиомиелита, гриппа.

Образование

Образовательную функцию в Круглянском сельском поселении выполняют 2 дошкольных образовательных учреждения:

- детский сад «Колокольчик», расположенный в с. Стефанидинодар, общей вместимостью 25 мест;

- детский сад «Аленка», расположенный в с. Круглое, вместимостью 80 мест.

и три школы:

- общеобразовательная школа в с. Стефанидинодар, вместимостью 150 учебных мест;

- средняя полная школа в с. Круглое на 250 учащихся;

- вечерняя школа (на базе СОШ), расположенная в с. Круглое, проектной мощностью 40 учащихся.

Численность детей, посещающих дошкольные учреждения, составляет 105 человек. Количество детей  в дошкольном учреждении за 5 лет практически не изменилось. На учете для определения в дошкольные образовательные учреждения по данным на 2011 г. состояло 11 человек. С учетом общей численности детей дошкольного возраста потребность в местах в дошкольных учреждениях частично не удовлетворяется.

Проектная наполняемость школ составляет 440 мест, при количестве учащихся 383 чел. В настоящее время в поселении проблема дефицита школьных мест в поселении отсутствует. Демографическая волна подъема числа учащихся в поселении ожидается в 2014-2015 учебном году.

В поселении отсутствуют учреждения профессионального образования. Получать образование этого уровня молодежь уезжает в районный центр г. Азов и областной центр г. Ростов-на-Дону.

Физическая культура и спорт

На территории Круглянского сельского поселения имеется 1 спортивный зал, расположенный в здании школы, площадью 850,0 кв. м. Из плоскостных спортивных сооружений имеются 3 стадиона и спортивные площадки.

Учреждения культуры и искусства

В поселении имеются Дом культуры на 400 мест, расположенный в с. Круглое, детская школа искусств на 30 мест, библиотека. Техническое состояние объектов удовлетворительное. Также, на территории Круглянского поселения расположены 3 памятника культуры и истории. В с. Круглом расположен молельный дом.

Социальное обслуживание населения обеспечивается отделением центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Численность лиц, обслуживаемых работниками отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, составляет 63 человека.

Учреждения бытового обслуживания

На территории поселения из предприятий обслуживания имеются  20 магазинов общей площадью 329,2 кв.м, 1 павильон розничной торговли площадью 19,3 кв. м, 3 кафе с общим количеством посетительских мест – 157, две аптеки.

В с. Круглое расположены 2 салона красоты, баня.

В каждом населенном пункте Круглянского сельского поселения расположены отделения связи, отделения Сбербанка РФ.

- Основные перспективы развития отдельных видов обслуживания

На перспективу организация обслуживания населения Круглянского сельского поселения должна формироваться с учетом специфики расселения на данной территории.

В каждом населенном пункте поместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования (допускаются исключения по жизненно необходимым видам).

Чтобы сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, необходимо создание ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые должны быть размещены в каждом поселении, должна приниматься периодичность посещения различных учреждений.

Всего выделяется 3 ступени:

1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения (начальная или основная школы, д/с – ясли, досуговое учреждение, магазин товаров повседневного спроса, предприятие общественного питания, ФАП, низовые предприятия бытового обслуживания)

На перспективу, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них, а также обслуживать за счет выездных форм или временными облегченными зданиями (павильоны). Эти объекты должны размещаться в каждом населенном пункте.

2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц (дом культуры, больница, поликлиника, торговый центр, ресторан, специализированные предприятия бытового обслуживания и др.).

На перспективу, данные учреждения должны размещаться в с. Круглое и обслуживать население обоих населенных пунктов Круглянского поселения.

Село Круглое, как административный центр поселения, должно выполнять для населения роль центра концентрации учреждений и предприятий периодического пользования, радиус его обслуживания должен быть на уровне 1-часовой транспортной доступности.

3 ступень – учреждения эпизодического пользования (специализированные учебные заведения и больницы, крупные специализированные торговые центры, театры, концертные и выставочные залы, стадионы и др.), посещаемые населением реже одного раза в месяц, размещение которых целесообразно в межрайонных и областных центрах.

Доступность объектов эпизодического пользования должна составлять в среднем 2-2,5часа транспортной доступности. Для Круглянского сельского поселения роли межрайонного и областного центров выполняют г. Азов, г. Ростов-на-Дону.

В основу формирования системы обслуживания населения положен дифференцированный подход к составу, организации и размещению услуг, все они подразделяются на две группы:

- объекты, обеспечивающие населению базовый, социально гарантируемый минимум, или стандарт услуг, в основном, на бесплатной или льготной основе;

- не лимитируемые коммерческие объекты, на платной основе.

Развитие системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития каждого населенного пункта.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Генеральным планом в Круглянском сельском поселении предусматривается двухступенчатая система учреждений соцкультбыта.

Направления развития учреждений здравоохранения

Для учреждений здравоохранения Круглянского сельского поселения основными направлениями развития являются следующие:

- капитальный ремонт и благоустройство современных учреждений;

- оснащение учреждений современным медицинским оборудованием;

- повышение квалификации врачебного персонала, совершенствование первичной медико-санитарной помощи на базе амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов;

- внедрение новых организационных форм профилактики, диагностики, диспансеризации и лечения (например, развитие системы врачей общей (семейной) практики), проведение периодических медицинских осмотров населения с использованием передвижных амбулаторий, смонтированных на шасси высокопроходимых автомашин, оснащенных рентгеновскими, флюорографическими и другими диагностическими установками;

- возможная организация в составе сельских амбулаторий  пунктов скорой и неотложной медицинской помощи, для чего они должны быть обеспечены медицинским транспортом и дневных стационаров;

# Имеющееся количество коек в настоящее время не обеспечивает необходимую потребность учреждений здравоохранения.

# В дальнейшем для развития системы здравоохранения поселения первоочередными направлениями развития являются:

- реставрация поликлиники в с. Круглое;

- капитальный ремонт и благоустройство существующего ФАПа в с. Стефанидинодар;

- расширение штата медперсонала;

- повышение квалификации врачебного персонала;

- совершенствование первичной медико-санитарной помощи на базе сельских районных, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения в поселении должно осуществляться, прежде всего, за счет обеспечения нормативной укомплектованности всех учреждений медицинским персоналом. Необходимо также довести обеспеченность населения лечебными и амбулаторно-поликлиническими учреждениями до среднеобластных показателей, оснастить их современным диагностическим и лечебным оборудованием. Работа самого здравоохранения поселения должна быть направлена на эффективную профилактику заболеваний, сокращение сроков восстановления утраченного здоровья людей путем широкого внедрения в медицинскую практику современных методов диагностики и лечения.

Решение этих проблем во многом будет зависеть от обеспеченности медицинских работников жильем и объема инвестиций, вкладываемых в здравоохранение. При этом необходимо практиковать вложение в медицину частных инвестиций.

Основные направления развития образовательных учреждений

На перспективу для развития учреждений образования по основным направлениям Национального проекта «Образование» в поселении намечаются следующие мероприятия:

1. Внедрение современных образовательных технологий – проведение работ по подключению общеобразовательных учреждений к сети Интернет;

2. Государственная поддержка талантливой молодежи – подготовка и направление в Минобрнауки России списка победителей и призеров конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, подготовка списка лиц на присуждение премии, ее последующее вручение;

3. Дополнительное вознаграждение за классное руководство – распределение средств выделенных Рособразованием на эти цели;

4. Денежное поощрение лучших учителей – на основе итогов конкурса и выделенных федеральных средств;

5. Приобретение школьных автобусов, за счет выделенных федеральных средств на основе заявки Азовского района подаваемой в Рособразование;

6. Оснащение общеобразовательных учреждений учебным и учебно-наглядным оборудованием, за счет выделенных федеральных средств, выделенных Рособразованием;

В дальнейшем для расширения сети образовательных учреждений в поселении первоочередными мероприятиями развития являются:

- строительство 2 детских дошкольных учреждений общей вместимостью 60  мест;

- расширение существующих образовательных учреждений, реконструкция и капитальный ремонт зданий;

Физкультура и спорт

Важным направлением является оптимизация работы сети учреждений и развитие доступного для населения рынка оздоровительных и спортивных услуг:

- расширение сети кружков и секций для занятий физкультурой и спортом, как на платной, так и на бесплатной основе;

- поддержание в нормальном состоянии сооружений, строений и помещений, с возможной заменой зданий приходящих в негодность;

- оснащение учреждений современным спортивным оборудованием и инвентарем;

- обеспечение непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

Конкретные мероприятия по данным направлениям должны решаться местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет муниципальных, так и за счет областных, бюджетных и внебюджетных ассигнований.

Основные направления развития сети учреждений культурно-бытового обслуживания населения.

Сфера досуговой деятельности

Потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом.

При реформировании в условиях ограниченности средств учреждения культуры и искусства целесообразно объединять в едином комплексе  культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных учреждений (универсальный зал, клуб по интересам, массовая библиотека), в многофункциональном центре искусств и эстетического воспитания (клубы), в многофункциональном центре или универсальном  зале (кинотеатр, видеозал, зал аттракционов и игровых автоматов, музейно-выставочный зал). Также их размещение возможно во встроенно-пристроенных помещениях.

На перспективу большую часть учреждений для проведения культурно-массовых мероприятий планируется размещать на территории туристско-рекреационной зоны.

В соответствии с Областной целевой программой «Социальное развитие села Ростовской области до 2008 года», был проведен ряд мероприятий по развитию учреждений культуры. Их целью являлось сохранение и развитие культурного потенциала сельских муниципальных образований, улучшение условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. Конкретными мероприятиями данной программы являлись – капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы (приобретение оборудования инструментов, техники для детских школ искусств муниципальных клубов).

Торговля, общественное питание

Наиболее массовыми из прочих видов культурно-бытового обслуживания являются – торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Государственные нормативы для этих видов обслуживания не предусматриваются. Развитие данных рыночных отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом, спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от покупательной способности населения.

Государственные и муниципальные власти должны в некоторых случаях не допускать развития монополизма и регулировать монопольные цены, а также создавать условия для развития услуг необходимых населению, но с низким уровнем рентабельности их производства. Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения Круглянского поселения – повышение качества условий жизни населения, повышение инвестиционной привлекательности района путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в нем.

Перспективным направлениям развития торговли в поселении является сетевая торговля, активно развивающаяся в Азовском районе.

Основным направлением дальнейшего развития рынков в поселении является укрепление их материально-технической базы. Проводимые работы по строительству и реконструкции рынков должны быть направлены на создание максимально благоприятных условий для цивилизованной продажи товаров.

Реализация скоропортящихся товаров на рынках должна быть переведена в благоустроенные павильоны, оснащенные необходимым торговым и холодильным оборудованием, различным инвентарем.

Бытовое обслуживание населения

Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели. В поселении действует 5 различных предприятий бытового обслуживания. Дальнейшее развитие сети обслуживания будет происходить за счет реализации проектов туристско-рекреационной зоны, которые потребуют большего количества предприятий, оказывающих бытовые услуги населению.

Основными перспективными направлениями развития являются следующие, зарождающиеся в настоящее время:

- организация предприятий по оказанию услуг по ремонту и строительству жилья, дач и гаражей, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов;

- развитие «сетевого принципа», когда хозяйствующий субъект имеет несколько предприятий, в которых предоставляется один вид услуг. Наиболее часто этот подход используется предпринимателями при оказании услуг фотолабораторий, парикмахерских;

- организация «мульти-сервиса» – оказания в одном объекте нескольких видов услуг;

- объективные экономические условия развития общества способствуют тому, что некоторые виды бытовых услуг сегодня видоизменяются и трансформируются. Услуги проката сегодня представлены, в основном, прокатом видеопродукции, свадебных платьев и аксессуаров, др., появляется элитный вид услуг – прокат автомобилей;

- слабое развитие услуг прачечных, во многом связано с развитием индивидуальной бытовой техники, так современные стиральные машины достаточно легко решают проблему домашней стирки. Однако, строительство гостиниц для рекреантов туристско-рекреационной зоны потребует большого количества подобных предприятий.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового и социального назначения

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания производился на основании «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденных Приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 16.07.2007 №2, Свода правил № 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р,  также учитывались основные решения схемы территориального планирования рекреационного комплекса прибрежных территорий Азовского моря и Нижнего Дона.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Расчет потребности школ произведен в соответствии с предполагаемой на расчетный срок структурой возрастного состава  населения из расчета 100 % охвата детей средним образованием.

Потребность детских дошкольных учреждений определяется, исходя из  65 % охвата детей детскими дошкольными учреждениями.

В градостроительных нормативах величина и размещение учреждений здравоохранения рассчитываются на основе выдаваемого задания на проектирование. Их перспективное развитие может быть разработано только специализированными медицинскими организациями.

В представленной таблице рассчитана минимальная нормативная потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, которая должна быть соблюдена в обязательном порядке. Однако для повышения уровня комфортности проживания постоянного населения, а также создания условий полноценного отдыха и оздоровления рекреантов, объём вместимости учреждений и виды предоставляемых услуг могут быть увеличены в зависимости от пожелания инвесторов. Кроме того, на ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных Национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время в сфере образования и здравоохранения.

Расчет нормативной потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения Круглянского сельского поселения

Таблица 11

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Существующее число мест | Необходимая вместимость | Новое строительство | Размер зем. участка, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население |
| Круглянское с.п. | 1 чел. | 3797 | 5202 |  |  |  |
| с. Круглое |  | 2416 | 3104 |  |  |  |
| с. Стефанидинодар |  | 1381 | 2098 |  |  |  |
| I. Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения, мест |
| Круглянское с.п. | 31 | 105 | 161 | 56 | 2250 | до 100 мест 40 кв.м/чел., свыше 100 - 35 кв. м/чел. |
| с. Круглое |  | 80 | 96 | 16 | 649 |  |
| с. Стефанидинодар |  | 25 | 65 | 40 | 1602 |  |
| Общеобразовательные школы, мест |
| Круглянское с.п. | 118 | 440 | 614 | 174 | 8692 | до 400 мест - 50 кв.м/чел. |
| с. Круглое |  | 290 | 366 | 76 | 3814 |  |
| с. Стефанидинодар |  | 150 | 248 | 98 | 4878 |  |
| Внешкольные учреждения, мест |
| Круглянское с.п. | 11 | 30 | 57 | 27 | по заданию на проектирование | в зданиях общеобразовательных школ |
| с. Круглое |  | 30 | 34 | 4 |  |  |
| с. Стефанидинодар |  |  | 23 | 23 |  |  |
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| Стационар, коек |
| Круглянское с.п. | 10 | 40 | 53 | 13 | 3762,1 | до 50 коек - 300 кв.м/чел., 50-100 коек - 300-200 кв.м/чел. |
| с. Круглое |  | 40 | 31 | -9 |  |  |
| с. Стефанидинодар |  |  | 21 | 21 |  |  |
| Поликлиники (амбулатории), посещ. в смену |
| Круглянское с.п. | 22 | 40 | 114 | 74 | 744,4 | 0,1 га на 100 посещений в смену |
| с. Круглое |  | 40 | 68 | 28 |  |  |
| с. Стефанидинодар |  |  |  | 0 |  |  |
| Фельдшерско-акушерские пункты, объект |
| Круглянское с.п. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,2 га на объект |  |
| с. Круглое |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| с. Стефанидинодар |  | 1 | 1 | 0 |  |  |
| Аптеки, кв. м общей площади |
| Круглянское с.п. | 14,0 | 32,1 | 72,8 | 40,7 | 0,2 га на объект |  |
| с. Круглое |  | 24,8 | 43,5 | 18,7 |  |  |
| с. Стефанидинодар |  | 7,3 | 29,4 | 22,1 |  |  |
| III. Учреждение культуры и искусства |
| Дом культуры, мест |
| Круглянское с.п. | 80 | 400 | 416 | 168 | по заданию на проектирование |  |
| с. Круглое |  | 400 | 248 | 0 |  |  |
| с. Стефанидинодар |  | 0 | 168 | 168 |  |  |
| Библиотеки, тыс. ед. экз. |
| Круглянское с.п. | 6,50 | 12,5 | 33,8 | 21,3 | по заданию на проектирование | возможно совмещенные с образовательными учреждениями |
| с. Круглое |  | 10,2 | 20,2 | 10,0 |  |  |
| с. Стефанидинодар |  | 2,3 | 13,6 | 11,3 |  |  |
| IV. Физкультурно-спортивные сооружения |
| Плоскостные сооружения, кв. м общей площади |
| Круглянское с.п. | 900,0 | 4500,0 | 4681,8 | 388,2 | 388,2 |  |
| с. Круглое |  | 3000,0 | 2793,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| с. Стефанидинодар |  | 1500,0 | 1888,2 | 388,2 | 388,2 |  |
| Спортивные залы общего пользования, кв. м пола |
| Круглянское с.п. | 70,0 | 850,0 | 364,1 | 0,00 | по заданию на проектирование |  |
| с. Круглое |  | 450,0 | 217,3 | 0,00 |  |  |
| с. Стефанидинодар |  | 400,0 | 146,9 | 0,00 |  |  |
| V. Объекты торговли и общественного питания |
| Магазины продовольственных и не продовольственных товаров, кв. м торговой площади |
| Круглянское с.п. | 280,0 | 329,2 | 1456,6 | 1127,36 | 9018,9 | 0,08 га на 100 кв.м торг. площади |
| с. Круглое |  | 240,2 | 869,1 | 628,92 | 5031,4 |  |
| с. Стефанидинодар |  | 89,0 | 587,4 | 498,44 | 3987,5 |  |
| Предприятия общественного питания, посад. мест |
| Круглянское с.п. | 40 | 157 | 208 | 51 | 1022 | до 50 мест - 0,2 га на 100 мест, 50-150 мест - 0,15 га на 100 мест |
| с. Круглое |  | 120 | 124 | 4 | 83 |  |
| с. Стефанидинодар |  | 37 | 84 | 47 | 938 |  |
| ` |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест |
| Круглянское с.п. | 4 | 14 | 21 | 7 | 681 | 0,1 га на на 10 раб. мест |
| с. Круглое |  | 9 | 12 | 3 | 342 |  |
| с. Стефанидинодар |  | 5 | 8 | 3 | 339 |  |
| Прачечные, кг/смену |
| Круглянское с.п. | 20 | 0,00 | 104,04 | 104,04 | 0,1-0,2 га на объект | возможно встроено-пристроенное |
| с. Круглое |  |  | 62,08 | 62,08 |  |  |
| с. Стефанидинодар |  |  | 41,96 | 41,96 |  |  |
| Химчистки, кг/смену |
| Круглянское с.п. | 1,2 | 0,00 | 6,24 | 6,24 | 0,1-0,2 га на объект | возможно встроено-пристроенное |
| с. Круглое |  |  | 3,72 | 3,72 |  |  |
| с. Стефанидинодар |  |  | 2,52 | 2,52 |  |  |
| Банно-оздоровительный комплекс, мест |
| Круглянское с.п. | 7 | 0 | 36 | 36 | 0,2-0,4 га на объект |  |
| с. Круглое |  |  | 22 | 22 |  |  |
| с. Стефанидинодар |  |  | 15 | 15 |  |  |
| Пожарное депо, пож. автомобилей |
| Круглянское с.п. | 0,4 | 0 | 0 | 1 | 0,5-2,0 га на объект |  |
| с. Круглое |  |  | 1 | 1 |  |  |
| с. Стефанидинодар |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Отделение сбербанка, операционных мест |
| Круглянское с.п. | 0,5 | 4 | 3 | 0 | 0,0 | 0,05 га на 3 опер. места возможно встроено- пристроенное |
| с. Круглое |  | 2 | 2 | 0 | 0,0 |  |
| с. Стефанидинодар |  | 2 | 1 | 0 | 0,0 |  |
| Отделение связи, объект на 0,5-6,0 тыс. жителей |
| Круглянское с.п. | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0,3-0,5 га на объект |
| с. Круглое |  | 1 | 1 | 0 |  |  |
| с. Стефанидинодар |  | 1 | 1 | 0 |  |  |
| Кладбище, га |
| Круглянское с.п. | 0,24 | 4,3 | 2,2 | 0,00 | по заданию на проектирование | Всего по проекту-6.5 Новое размещается на резервных территориях развития |
| с. Круглое |  | 4,30 | 0,74 | 0,00 |  |  |
| с. Стефанидинодар |  | 1,00 Закры-вается | 1,50 |  |  |  |

4.8. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

Существующее положение.

Круглянское сельское поселение расположено в центральной части Азовского района  Ростовской области.  В состав поселения входят населенные пункты: с. Круглое - административный центр поселения, с. Стефанидинодар.

Рассматриваемая территория расположена в пределах Азово-Кубанской тектонической впадины. Азово-Кубанская аккумулятивная равнина занимает южное побережье Азовского моря, с поверхности сложена мощной толщей лессовидных суглинков. Ее поверхность довольно плоская, слабо расчлененная с общим, мало заметным уклоном в сторону Азовского моря. Средняя высота равнины - 80-100м над уровнем моря. Ввиду близкого залегания подземных вод грунты находятся в водонасыщенном состоянии и обладают пониженной несущей способностью.

Абсолютная отметка уреза воды в Таганрогском заливе в пределах территории поселения: -0,4м.

Береговая зона залива сложена песчано-глинистыми породами четвертичного и неогенового возраста. Повсеместно основным деформирующим горизонтом являются неогеновые (скифские и сарматские) глины, которые залегают в приурезовой части берега. Существенная роль в активизации оползней принадлежит грунтовым водам, суффозии и антропогенному воздействию с увеличением доли последнего.

Южное побережье Таганрогского залива, рассматриваемое проектом, подвержено береговым абразионным процессам порядка 60% протяженности берега. Для южного берега интенсивность переработки увеличивается с востока на запад и характеризуется значительными величинами при максимальной скорости развития 2,97м/год. Отмечен 3-х летний интервал периодов активизации абразионного процесса.

На территории в основном развиты одноярусные оползни, зеркалом скольжения которых являются глины, залегающие в кровле верхнеапшеронско-нижнечетвертичных песков.

Проектные предложения.

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана территорий, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке населенных пунктов:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

вертикальная планировка;

организация водостоков.

Защита от опасных физико-геологических процессов:

противоэрозионные мероприятия;

мероприятия по борьбе с просадочностью;

Благоустройство прибрежной территории.

Агролесомелиорация.

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории

Вертикальная планировка

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов. До выполнения планировочных работ на новых территориях предусмотреть  срезку растительного грунта.

Ниже представлена характеристика  вертикальной планировки каждого населенного пункта и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке всей территории поселения, подлежащих уточнению на последующих стадиях проектирования.

с. Круглое

Село Круглое – административный центр поселения, расположен на берегу Таганрогского залива в северо-восточной части поселения.

Абсолютные отметки поверхности: 41-0м.

Отметка  уреза воды в заливе в районе населённого пункта: -0.4 м.

Территория хутора представлена волнистым рельефом с водоразделами.

Водоотвод населённых пунктов решается открытым способом, упорядочением существующей системы с использованием лотков, труб, мостков.

Водоразделы в селе Круглое делят территорию на два водосборных бассейна, с которых поверхностных сток перед сбросом в Таганрогский залив очищается в пяти отстойных сооружениях, расположенных вдоль берега залива на всем протяжении населённого пункта. На территории промплощадок устраиваются  локальные очистные сооружения от нефтепродуктов и пылевых осадков.

Эффект снижения концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов при отстаивании поверхностного стока в отстойных сооружениях в течении 1-2 суток может составлять 80-90%, растворенных органических веществ по БПК20 -60-80%, по ХПК-80-90%.

Очищенные поверхностные стоки возможно использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки в сельских населенных пунктах.

с. Стефанидинодар

Село Стефанидинодар плавно перетекает в село Круглое и располагается ниже по течению залива в северной части поселения.

Абсолютные отметки поверхности  в с.Сефанидинодар соответствуют  значениям: 32-0 м.

Отметка  уреза воды в заливе в районе населённого пункта: -0.4 м.

Рельеф территории села волнистый с нечастыми водоразделами и тальвегами.

Территория села Стефанидинодар имеет два водосборных бассейна, с которых поверхностный сток перед сбросом в Таганрогский залив очищается в трех отстойных сооружениях, расположенных в северной, северо-западной и северо-восточной частях населённого пункта.

Вблизи сельского населенного пункта нет промышленных площадок  и предприятий.

При использовании естественных понижений рельефа (ручьев, оврагов, балок) в качестве коллекторов для сброса сточных вод дождевой канализации проектом предлагается  провести мероприятия по предотвращению размыва грунта ниже выпуска и устройство гидроизоляции (в целях защиты подземных вод).

От очистных сооружений отвод воды организовать по вершинным овражным сооружениям (быстротоки, перепады и лотки-консоли). Грунт ниже выпуска укрепить бетоном с устройством водоотбоев.

Для уменьшения скорости движения воды и укрепления дна в оврагах проектом предлагается устройство донных сооружений из плетня, дерева, камня или бетона.

Более подробно мероприятия по предотвращению размыва грунта ниже выпуска будут разработаны на последующих стадиях проектирования, после проведения необходимых геологических изысканий и принятия экономически выгодных решений.

Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия.

Выделяются первый и второй типы временных текущих вод, вызывающих плоскостную и линейную эрозии. Физико-геологические процессы, развитые на территории поселения, проявляются в виде  эрозионных (овражная и ветровая эрозия) и просадочных процессов.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел водоемов. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев  и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов. Для обеспечения сохранности устойчивых откосов применяются одежды (облицовки), защищающие поверхность этих откосов от вредного воздействия внешних факторов: продольного течения воды, припая, ледоходов, а в надводной зоне – выветривания и размыва поверхностными водами.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия.

При проектировании инженерной защиты от оползней и обвалов   следует рассматривать целесообразность применения следующих  мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости (залужение), для защиты надводной зоны береговых откосов применяются растительные покрытия: одерновка, посев трав, посадка кустарников;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомелиорации;

- закрепление грунтов.

В связи с развитием опасных инженерно-геологических процессов: оползни и абразионные процессы на берегу Таганрогского залива, в границах  территории поселения проектом предлагается укрепление береговой линии.

Согласно СНиП 2.01.15-90 « Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования» выбор берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега.

При выборе конструкций  сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Берегозащитные сооружения, их конструкции и основания следует рассчитывать по методу предельных состояний в соответствии с требованиями СНиП 2.06.01-86. Нагрузки и воздействия на берегозащитные сооружения следует принимать по указаниям СНиП 2.06.01-86.  В случае, если берегозащитные сооружения выполняют функции противооползневой, противообвальной и других видов инженерной защиты, при определении нагрузок и воздействия следует учитывать требования СНиП 2.01.15-90.

Защита от ветровой дефляции.

На территории Круглянского сельского поселения активно протекают ветровые процессы, чему благоприятствуют равнинный рельеф, незначительное количество атмосферных осадков, сильные ветры, отсутствие лесных массивов, а также высокая распаханность, разреженный растительный покров или его отсутствие в результате интенсивного выпаса скота и т.д. Характерными дефляционными формами рельефа являются котловины, вытянутые в направлении ветров восточных румбов диаметром до сотен метров и глубиной до десятков сантиметров. Дефляционные процессы проявляются и в виде выдувания пахотного слоя почвы и переноса эолового материала на значительные расстояния (до 3-5 тыс. км).

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Благоустройство прибрежной территории.

В связи с развитыми на прибрежной территории поселения оползнями и абразионными процессами проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству:

- укрепление береговых участков;

- озеленение склонов и территории вблизи залива;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- очистка дна залива от антропогенных отложений;

- упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки.

Агролесомелиорация.

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон и зон отдыха.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями на следующих стадиях проектирования.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия, направленные на устранение основных причин опасных геологических  процессов, разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

Санитарная очистка территории.

Существующее положение.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

В настоящее время на территории поселения сбор и вывоз ТБО осуществляет две организации: «Радуга» г.Батайск и ИП Панчеха. ТБО вывозятся на свалку г.Азова. Общее количество транспортных средств, осуществляющих сбор и вывоз ТБО – 3 автомашины.

По имеющимся данным в поселении  существует свалка площадью 3 га к западу от с. Круглое (действующая).  Расстояние до населенного пункта -  1,1 км.

На территории поселения расположена биотермическая яма на участке животноводческой фермы. Проектируемая жилая зона с. Стефанидинодар попадает в санитарно-защитную зону скотомогильника поэтому проектом предложены закрытие существующей биотермической ямы и размещение новой ямы-Беккари  у южной границы фермы (1.5 км на юго-восток от с.Стефанидинодар) с охранной зоной 1000 м, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, гл.IV, ст.4.4, п.3.

Проектное предложение.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

Территория несанкционированной свалки подлежит рекультивации.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова, увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора до 6 раз на расчетный срок.

Ориентировочный годовой объем ТБО

Таблица 12

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. | Ориентировочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации Расчет. срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами Расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | м³ в год |
| Существующее положение 01.01.11г. | 3797 | 0,450 | 1,1 | 1709/ 4177 |  |  |
| Расчетный срок 2031г. | 5202 | 0,813 | 1,99 | 4229/ 10352 | 2749/ 6729 | 1122 |

Проектом предлагается на расчётный срок вывоз отходов на полигон ТБО, запроектированный в Маргаритовском сельском поселении возле х.Новомаргаритово. Площадь полигона составляет 4 га. Объем полигона  позволит принимать отходы населённых пунктов Круглянского поселения. Допускается размещение площадок с бункерами накопителями для  временного хранения отходов  каждого населенного пункта.

Общую проектную вместимость полигона (Ет) определяют на расчетный период эксплуатации полигонов

,

Проектная вместимость полигона ЕТ составит:

м³

Высота складирования ТБО принимается до 10 м.

Требуемая площадь полигона (Ф) определяется по формуле:

Ф= кЗ*Фус + Фдоп,

Площадь участка складирования находят из формулы определения объема пирамиды:

Фус= = (3к4*ЕТ)/Нпл,

Таким образом, необходимая площадь для размещения полигона составляет 1,1га. Свободные площади полигона в Маргаритовском сельском поселении удовлетворят потребности  в складировании ТБО на расчетный срок и для Круглянского сельского поселения.

Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Существующее положение.

На данный момент существует предприятие, занимающееся механической уборкой территории поселения.

Проектное предложение.

Планово-регулярная механизированная уборка усовершенствованных покрытий производится в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СНиП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг в год. В среднем количество смета по существующему положению  и на  расчетный срок –213.270 т.

Мероприятия повышения уровня санитарного состояния сельского поселения.

- Организовать водоотведение с территории объектов размещения ТБО согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- Организовать рациональный контроль, принимаемых отходов на сельских объектах размещения ТБО.

- Разработать генеральную схему очистки территории Круглянского сельского поселения.

- Закрыть кладбище Стефанидинора в водоохраной зоне, разместить новое на территории развития населенного пункта.

- Разработать проект размещения новой биотермической ямы для захоронения останков животного происхождения.

4.9. Транспортная инфраструктура

Улично-дорожная сеть.

Внешние связи.

Существующее положение.

Внешние связи поселения осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

# Автомобильный транспорт.

Через поселение проходит автодорога «Азов – Ейск» регионального значения, соединяющая населённые пункты поселения с районным центром – г.Азовом.

Транспортное обслуживание населения Круглянского сельского поселения осуществляется за счёт 2-ух видов маршрута: пригородного – Стефанидинодар–Азов, Круглое-Азов и транзитного – Стефанидинодар-Азов, Порт-Катон-Азов, Семибалки-Азов.

Автостанции на территории Круглянского сельского поселения отсутствуют.

Населенные пункты соединяются автодорогами с твердым и грунтовым покрытием.

Улично-дорожная сеть  на территории поселения формируется во взаимной увязке с системой улиц и дорог, обслуживающих соседние населенные пункты  с внешними транспортными связями.

Проектные предложения.

Проектом принимаются сложившиеся внешние  транспортные связи.

Транспортная схема Круглянского сельского поселения выполнена в соответствии со схемой территориального планирования Ростовской области.

При проектировании  улично-дорожной сети учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей.

Проектные решения направлены на оптимизацию уличной сети, исключение движения грузового транспорта по жилым улицам, сохранение в общественном центре пешеходной зоны, создания условий для удобного передвижения инвалидов.

На расчетный срок предусматривается:

Местная сеть:

В пределах существующей застройки предлагается:

- реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным;

- замена грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- новое строительство улиц и дорог  в проектируемых жилых кварталах.

Плотность автомобильных дорог в населенных пунктах будет составлять от 1,8 до 2,5 км/кв.км, что соответствует нормативным значениям.

# Улично-дорожная сеть.

Существующая улично-дорожная сеть поселения имеет преимущественно прямоугольную систему.  Ряд кварталов, располагающихся на побережье залива имеет обрывистые края вследствие изрезанного абразионными чашами берега.

Сёла Стефанидинодар и Круглое имеют относительно развитую транспортную инфраструктуру, доступность и возможность взаимодействия населения с другими селениями.

# Главная улица в поселении  – ул.Мира, ул.Морозова.

Искусственные сооружения на уличной сети поселения

# На территории Круглянского сельского поселения отсутствуют искусственные сооружения.

Состояние улично-дорожной сети Круглянского сельского поселения Азовского района.

Таблица 13

| № п/п | Наименование | Протяженность км. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Круглое с. Стефанидинодар | 48.8 | 31.1км-асфальт 7.35км-щебень 10.35км-грунт |

Гаражи, автостоянки,  СТО и  АЗС

Хранение  автомашин в усадебной  застройке осуществляется на приусадебных участках. В  малоэтажной и среднеэтажной застройке предусматриваются отдельностоящие гаражи и открытые стоянки с 90%-ой обеспеченностью машино-мест. Площадь земельных участков для открытых автостоянок принята из расчета 25 кв.м на одну машину.                                                               Для общественных зданий расчет автостоянок осуществляется по следующим нормативам:

- административно-общественные здания – 7 м/м на 100 работающих;

- поликлиники - 3 машино-места на 100 посещений;

- спортивные объекты - 5 машино-мест на 100 посетителей;

- школы - 15 машино-мест   на 100 работающих;

- торговые центры - 7 машино-мест на 100кв.м торговой площади;

- рестораны и кафе - 15 машино-мест на 100 посадочных мест.

Станции технического обслуживания (СТО).

На территории Круглянского сельского поселения отсутствуют  станции технического обслуживания.

По СНиП 2.07.01-89* Станции технического обслуживания проектируют из расчета один пост на 200 машин. Уровень автомобилизации по Нормативам РО составляет 200 автомобилей на 1000 жителей. На расчётный срок автомобилизация достигнет 280 автомобилей на 1000 человек. Для обслуживания расчётного числа автомашин необходимо СТО на 7 постов площадью 0,7 га.

Так как на территории Круглянского сельского поселения нет СТО, проектом на данный момент предлагается разместить СТО на 7 постов площадью 0,7 га, с резервацией площади для дальнейшего расширения.

По СНиП 2.07.01-89* Автозаправочные станции (АЗС) проектируются из расчета  одна топливозаправочная колонка на 1200 легковых автомобилей. На данный момент по территории поселения располагается 1 станция АЗС на 2 колонки на трассе Азов - Порт-Катон.

Для обеспечения топливом расчетного количества автомобилей необходима 1 топливозаправочная колонка.

Существующей в поселении АЗС достаточно для обеспечения топливом расчётного числа автомобилей.

Пожарные депо

На территории поселения на данный момент отсутствует пожарное депо.

Пожарные депо размещаются на территории поселения в соответствии с требованиями СНиП 2.07-01-89* и «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», которым установлен порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 мин, а в сельских поселениях 20 мин.

Обеспеченность пожарными машинами и площадь земельных участков пожарных депо рассчитаны в соответствии с НПБ 101-95. Необходимое количество специальных пожарных автомобилей на данный момент – 1 единица. Обеспеченность пожарными машинами депо определена из расчета 0,4 на 1000 жителей. Расчетное количество машин на расчетный срок - 2 машины.

Проектом предлагается выезд пожарной машины из пожарного депо в с.Павло-Очаково Семичанского сельского поселения.

Транспортная связь пождепо с поселками осуществляется частично по одной из главных поселковых улиц и затем – по межпоселковым дорогам  местного и регионального значения.

Таблица 14

| Населённый пункт | Расстояние от пожарного депо до хуторов, км | Временные затраты на перемещение, если средняя скорость передвижения техники 60 км/ч, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с.Стефанидинодар | 12.0 | 12.0 |
| с.Круглое | 17.0 | 17.0 |

Согласно таблице время прибытия подразделения к месту вызова в населённых пунктах соответствует нормативным показателям.

4.10. Инженерно-техническая инфраструктура

Современное состояние.

Водоснабжение.

Источником водоснабжения Круглянского сельского поселения являются подземные воды азово-кубанских отложений. Водовмещающие породы- мелкозернистые пески общей мощностью 20-40 м.

Оба населенных пункта Круглянского сельского поселения оборудованы централизованной системой водоснабжения. Ранее подача воды в системы водопроводов населенных пунктов поселения осуществлялась из Приморского группового водопровода, подающего воду из водозабора города Азова. На момент разработки генерального плана водовод находится в аварийном состоянии, в связи с чем подача воды в населенные пункты поселения прекращена, а снабжение населения водой осуществляется из 3-х артезианских скважин.

Лицензия ВЭ № 01893 серия РСТ на право пользования недрами выдана Унитарному муниципальному предприятию «Приморский водопровод» на добычу технических подземных вод для коммунально-бытового водоснабжения из скважин, расположенных в селах Круглое и Стефанидинодар. Срок окончания действия лицензии 28.07.2033г. Качество подземных вод не соответствует нормативам  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по величине общей жесткости - 23,3 мг/дм3 и сухому остатку – 2592 мг/дм3.

В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод,  прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют. Эксплуатацией систем водоснабжения сельского поселения занимается УМП «Приморский водопровод».

Вода для питьевых нужд привозная и доставляется населению из водопроводов с.Пешково, с.Кагальник и г.Азова автоцистернами  УМУП «Приморский водопровод» по индивидуальным договорам.

Зоны санитарной охраны водозаборных скважин и водонапорных башен  оборудованы в соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Источником наружного противопожарного водоснабжения в хуторе являются водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Подача воды в систему водопровода осуществляется из артезианских скважин. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях установлены   водонапорные  башни объемом баков: - в селе Круглое – 2 х 300 м3, в селе Стефанидинодар – 2 х 200 м3 . В баках водонапорных башен хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Все баки водонапорных башен находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

Характеристика водопроводных сетей  и сооружений представлена в таблице:

Таблица 15

| Населенный пункт | Водозаборные скважины | Водонапорные башни | Водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  | коли-чество, шт | произво-дитель-ность, м3/час | коли-чество, шт | Объем бака , м3 | протя-жен-ность, км | степень износа, % |
| с.Круглое | 2 | 10 | 2 | 300 | 29,1 | 75 |
| с.Стефанидинодар | 1 | 10 | 2 | 200 | 21,1 | 75 |
| Итого: | 3 |  | 4 |  | 50,2 |  |

Информация о водопотреблении в поселении за 2010 г. приведена в таблице:

Таблица 16

| Наименование населенного пункта | Количество присоединенных абонентов | Водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м3/год | м3/сут | Среднесуточное водопотребление на 1 человека |
| с.Круглое | 866 | 62,76 | 172,0 | 71,0 |
| с.Стефанидинодар | 470 | 37,72 | 103,0 | 75,0 |
| Итого: | 1336 | 100,48 | 275,0 | 146,0 |

Как видно из приведенных в таблице данных, удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя по населенным пунктам составляет – 73 л/сут, что значительно ниже  нормативных показателей.

Водоотведение.

На момент разработки генерального плана, в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы.

Газо – и теплоснабжение.

На момент разработки генерального плана газифицированы оба населенных пункта поселения. По сведениям, представленным администрацией поселения, степень газификации указанных населенных пунктов по состоянию на 2011 г. составляет:  село Круглое – 75%, село Стефанидинодар – 85%.

Источником газораспределения населенных пунктов является ГРС «Азов». Газораспределительная система поселения выполнена по многоступенчатой схеме. От межпоселкового газопровода высокого давления I категории газ поступает в газорегуляторные пункты, расположенные в каждом населенном пункте.  В селах Круглое и Стефанидинодар установлены газорегуляторные пункты, снижающие давление газа с высокого на среднее и со среднего на низкое. К газопроводам низкого давления подключено газоиспользующее оборудование потребителей.

Протяженность газопроводов высокого давления в поселении составляет 58 км.

Основным потребителем природного газа в поселении является население, которое использует газ на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, негазифицированного – от печей на твердом топливе.  Для пищеприготовления в не- газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе.

Отопление объектов общественного назначения (школы, детские сады, клубы и т.п.) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих газовых котельных.

Электроснабжение.

Источниками электроснабжения населенных пунктов Круглянского сельского поселения является трансформаторная подстанция ПС 35/10 кВ А-17 «Круглянская» филиала ОАО «МРСК  Юга» «Ростовэнерго». От подстанции по сети линий ВЛ-10кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Азовский РЭС ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Большая часть воздушных электрических линий, отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли, в связи с чем велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов.

Информация об установленных трансформаторах и фактической нагрузке представлены в таблице:

Таблица 17

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст. в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА | Допус тимая мощ ность Sдоп, МВА | Суммарная полная мощ-ность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмакс, МВА | Фактический резерв мощности | Заключе ние по фактическому резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст. | Т-1 | Т-2 |  |  | Sрез, МВА | Ррез, МВт |  |
| ПС 35/10 кВ А-17 «Круглянская» | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 | 1,38 | 1,0 | 0,85 | открыт |
| ПС 35/10 кВ НС-5-3 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 1,36 | открыт |

На территории поселения расположена ПС 35/10 кВ  НС-5-3, которая на момент разработки генерального плана не эксплуатируется.

По сведениям, представленным администрацией Азовского района, потребление электрической энергии в поселении за 2010 год составило 8,268 млн.кВт.час, в том числе на коммунально-бытовые нужды – 2,49 млн.кВт.час.

Системы связи.

# Телефонная связь.

На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет  Азовский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В населенных пунктах функционирует одна автоматическая телефонная станция. Станция имеют выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком». Параметры действующей в поселении АТС фиксированной связи представлены в таблице:

Таблица 18

| Населенный пункт, адрес | Тип АТС | Монтированная введенная емкость | Задействованная абонентская емкость | Телефонная плотность номеров на 100 человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Круглое, ул.Мира,75а | Протон-ССС | 220 | 201 | 8,3 |

Телефонная  плотность номеров на 100 человек в хуторах ниже показателей, определенных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года».

Для присоединения абонентских устройств к АТС в границах хуторов проложены линии связи, в основном в воздушном исполнении, оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет. Схема размещения АТС и линий связи представлена в графической части проекта генерального плана поселения.

На территории поселения действуют все операторы мобильной связи, которые оказывают полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет.

На территории поселения у 65 абонентов действует система проводного вещания.

Телевидение.

Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, Россия 1, Россия 2, Россия К, Южный Регион-Дон. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Почтовая связь.

Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывает подразделение  филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделения почтовой связи расположены в селе Круглое по ул.Мира, 75а и в селе Стефанидинодар по ул.Мира,43. Отделения обслуживаются Азовским  почтамтом. Отделения почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

Проектная организация территории.

Настоящий раздел проекта генерального плана Круглянского сельского поселения выполнен на основании следующих показателей, определенных в задании отдела территориально-градостроительного проектирования.

Данные по населению:

Таблица 19

| Населенный пункт | Население, чел. |
| --- | --- |
|  | Существующее | Расчетный срок | Прирост населения |
| с.Круглое | 2416 | 3104 | 688 |
| с.Стефанидинодар | 1381 | 2098 | 717 |
| Итого по поселению: | 3797 | 5202 | 1405 |

Данные по жилищному фонду:

Таблица 20

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд, тыс.м2 |
| --- | --- |
|  | Существующий | Расчетный срок |
| с.Круглое |
| индивидуальные жилые дома | 58,2 | 93,12 |
| с.Стефанидинодар |
| индивидуальные жилые дома | 27,9 | 62,94 |
| Итого по поселению: | 86,1 | 156,06 |

При разработке раздела были использованы следующие материалы:

1. Территориальная комплексная  схема градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанная ФГУП РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург, 2004 год.

2. Схема Территориального планирования Азовского района выполненная институтом РосНИПИУрбанистики в составе Схемы территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области.

3. Материалы, предоставленные администрациями Азовского района и Круглянского сельского поселения, организациями, эксплуатирующими системы инженерно-технического обеспечения в сельском поселении, а также информация, полученная в результате натурных обследований.

4.  Областная долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 г., утвержденная постановлением Администрации Ростовской области № 186 от 16.09.2010 г.

5. Районная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Азовского района на 2010-2014 годы», утвержденная постановлением администрации Азовского района от 19.03.2010 года № 119 и постановлением № 107 от 14.02.2011 года «О внесении изменений в Районную долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Азовского района на 2010-2014 годы».

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования, при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство.

На выполненных в составе проекта генерального плана схемах  инженерных сетей поселения нанесены основные существующие коммуникации и сооружения инженерно-технического обеспечения. Предлагаемые в проекте схемы размещения сетей и сооружений обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещение сооружений инженерно-технического обеспечения.

При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям также определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Проектом генерального плана прогнозируется, что на расчетный срок весь жилищный фонд и объекты общественного назначения в поселении будут оборудованы централизованным водоснабжением с вводами в здания.

Водоснабжение.

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по населенным пунктам, в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 160л (табл.1 СНиП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды  на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Результаты расчетов водопотребления по населенным пунктам, на расчетный срок, сведены в таблицу:

Таблица 21

| Населенный пункт | Удельная норма водопот-ребления на одного жителя л/сут | Численность населе ния, чел. | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-питье вые нужды | Полив | Сельскохозяйственные нужды 10% | Неуч-тенные расхо-ды 10% | Всего |
| с.Круглое | 160,70 | 3104 | 497,0 | 217,0 | 50,0 | 50,0 | 814,0 |
| с.Стефанидинодар | « | 2098 | 336,0 | 147,0 | 34,0 | 34,0 | 551,0 |
| Итого по поселению: | 5202 | 833,0 | 364,0 | 84,0 | 84,0 | 1365,0 |

Для обеспечения подачи планируемого объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения, уменьшения потерь воды в системах водоснабжения населенных мест генеральным планом предлагается выполнение следующих мероприятий:

1. Прокладка водопроводных сетей в селах Круглое и Стефанидинодар по новым направлениям, кольцевание сетей, установка пожарных гидрантов в соответствии с нормативами. При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.

- Реконструкция сетей водопровода, имеющих большой процент износа, замена ба-

ков во всех существующих водонапорных башнях.

- Подключение централизованных систем водопровода сел Круглое и Стефанидинодар к Приморскому групповому водопроводу после выполнения работ по его реконструкции.

- Выполнение работ по благоустройству площадок водопроводных сооружений в селах Круглое и Стефанидинодар с устройством твердых покрытий, строительству ограждений, замене внутриплощадочных коммуникаций водоснабжения, электроснабжения.

До момента начала подачи воды из Приморского группового водопровода, обеспечение населения водой питьевого качества предлагается осуществлять по существующей схеме – с подвозом воды питьевого качества из сел Пешково и Кагальник.

Выполнение указанных мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

Для всех населенных пунктов поселения после утверждения генерального плана рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения с размещением напорно-регулирующих сооружений. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения в поселении. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

-применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения

затрат на электроэнергию;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Водоотведение.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (п.2.1. табл.3 СНиП 2.04.03-85).

Ориентировочные суточные расходы стоков по населенным пунктам на расчетный срок приведены в таблице:

Таблица 22

| Населенный пункт | Удельная норма водоот-ведения на одного жителя, л/сут | Числен-ность населе-ния, чел | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтен-ные расходы 10% | Всего |
| с.Круглое | 160 | 3104 | 497,0 | 50,0 | 50,0 | 597,0 |
| с.Стефанидинодар | « | 2098 | 336,0 | 34,0 | 34,0 | 404,0 |
| Итого по поселению: | 5202 | 833,0 | 84,0 | 84,0 | 1001,0 |

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод   на очистных сооружениях канализации.

Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Для уменьшения глубины заложения коллектора  предлагается строительство  автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности, количество которых будет  определено на последующих стадиях проектирования.

Согласно «Схеме территориального планирования Азовского района», выполненной РосНИПИУрбанистики (г. Санкт-Петербург), очистку канализационных стоков от сел Круглое и Стефанидинодар, а также  стоков от села Семибалки и хутора Павлово-Очаково  Семибалковского сельского поселения предлагается осуществлять на очистных сооружениях, с размещением их в районе села Семибалки и отводом очищенных стоков в Таганрогский залив.

Проектом генерального плана Семибалковского сельского поселения предложено строительство ОСК для очистки канализационных стоков населенных пунктов Семибалковского сельского поселения с учетом подачи на них канализационных стоков от населенных пунктов Круглянского сельского поселения. Очистку стоков предложено осуществлять на компактных блочных комплексах  биологической очистки сточных вод, у которых весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях. Отвод очищенных стоков в Таганрогский залив выполнить через глубоководный рассеивающий выпуск, диаметр и протяженность которого определяется расчетами на последующих стадиях проектирования.  Предложения по размещению ОСК  даны в графической части проекта генерального плана Семибалковского сельского поселения.

Канализационные стоки от населенных пунктов Круглянского сельского поселения по системе трубопроводов предлагается направить в главную канализационную насосную станцию (ГКНС) и далее по напорному трубопроводу на ОСК. Производительность ГКНС определяется на последующих стадиях проектирования.

Проектом генерального плана канализование населенных пунктов поселения предлагается  осуществить в течение расчетного срока реализации проекта.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

Газо – и теплоснабжение.

Проектом генерального плана предлагается довести до 100% газификацию сел Круглое и Стефанидинодар в течение расчетного срока реализации генерального плана.

Объем потребления газа, определенный для сельского поселения в «Схеме газоснабжения Ростовской области» (ОАО «Гипрониигаз» 2006 г.) приведен в таблице:

Таблица 23

| Годовые расходы, тыс.м3 | Максимальные часовые расходы, м3/час |
| --- | --- |
| Индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого | индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого |
| с.Круглое |
| 508,6 | 2170,0 | 1875,0 | 4553,6 | 282 | 1130 | 938 | 2350 |
| с.Стефанидинодар |
| 316,7 | 1351,3 | 1167,6 | 2835,6 | 176 | 703 | 584 | 1463 |
| Итого |
| 825,3 | 3521,3 | 3042,6 | 7389,2 | 458 | 1833 | 1522 | 3813 |

Для определения прогнозируемых объемов потребности в  природном газе на нужды пищеприготовления, отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для жилых и общественных зданий на территории поселка в проекте генерального плана использованы укрупненные показатели с учетом параметров проектируемой застройки и планируемой численности населения.

Расчеты потребности в природном газе выполнены  в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными в СНиП 21-01-99* «Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СНиП 2.04.01-85*, «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Прогнозируемое увеличение потребления природного газа на индивидуальные, коммунально-бытовые нужды, отопление жилых и общественных зданий, на расчетный срок, определено с учетом увеличения численности населения и увеличения площадей жилищного фонда по сравнению с существующими показателями поселения и приведено в таблице:

Таблица 24

| Наименование населенного пункта | Прогнозируемое увеличение расхода газа, м3/ час | Прогнозируемое увеличение расхода газа, тыс.м3/ год |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление, вентиляция | Пищеприготов ление, горячее водоснабжение | Итого |  |
| с.Круглое | 831,0 | 101,0 | 932,0 | 3772,0 |
| с.Стефанидинодар | 836,0 | 105,0 | 941,0 |  |
| Итого по поселению: | 1667,0 | 206,0 | 1873,0 |  |

Увеличение площади жилищного фонда планируется за счет строительства индивидуальных жилых домов усадебного типа.

Учитывая, что прогнозируемая на расчетный срок численность населения и увеличение площадей жилищного фонда превышают существующие показатели поселения необходимо после утверждения генерального плана поселения заказать в ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Азовского района с учетом увеличения прогнозируемого увеличения расхода газа по населенным  пунктам Рогожкинского сельского поселения.

Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и уточнения расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

Электроснабжение.

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации генерального плана, принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам, в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.) и приведен к шинам 10кВ источника питания с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов – 0,85 (РД 34.20.185-94, п.2.4.1, изм. 1999г. «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Результаты расчетов приведены в таблице:

Таблица 25

| Населенный пункт | Планируемое увеличение площади жилых зданий (тыс. м2) | Удельная расчетная нагрузка (Вт/м2) | Планируемый прирост электрической нагрузки (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Круглое | 34,92 | 15,0 х 1,3* | 681,0 |
| с.Стефанидинодар | 35,04 | « | 683,0 |
| Итого: | 69,96 |  | 1364,0 |
| Всего с К=1,3** |  |  | 1773,0 |
| Всего на шинах 10 кВ |  |  | 1507,0 |

*1,3 – коэффициент для определении электрических нагрузок в проектируемых районах со средней площадью квартир 55 м2( РД 34.20.185-94 прим.к. табл. 2.1.5н.)

**1,3 -  коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

Проектом генерального плана не предусматриваются изменения в принципиальной схеме организации электроснабжения в населенных пунктах  поселения. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимаем равным 1,0% в год.

Для обеспечения электроэнергией планируемых для развития территорий населенных пунктов, проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ, с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а также реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения объектов нового строительства. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП. Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция сетей наружного освещения, включающая  в себя комплекс мероприятий по замене осветительных ламп;

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

# Системы связи.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию связи в поселении:

- развитие сетей операторов мобильной связи в целях увеличения зон покрытия для повышения качества связи, переход к технологиям 3G;

- в случае планируемого генеральным планом развития жилищного и общественного строительства осуществлять увеличение монтированной емкости АТС в соответствии с заявками на установку телефонов;

- переход в соответствии с общероссийской программой на цифровое телевизионное вещание в целях повышения качества приема телепрограмм;

- развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

- расширение спектра услуг, оказываемых отделениями почтовой связи;

-оборудование ОПС пунктами коллективного доступа в Интернет для обеспечения возможности приема-передачи сообщений по электронной почте, факсимильной связи, а также обучения населения основам работы на компьютере.

4.11. Оценка воздействия на окружающую среду

Для объектов имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух необходимо предусматривать организацию санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и другими нормативными нормами. Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха следует предусматривать внедрение новых усовершенствованных технологий и оборудования, снижающих выбросы ЗВ, а также применять высокоэффективные пыле-газоулавливающие устройства.

Архитектурно-планировочные решения основываются на удалении источников шума от объектов, защищаемых от шума; ориентации источников шума в сторону, противоположную защищаемым от шума объектам; расположении между источниками шума и защищаемыми от шума объектами зданий и сооружений, не являющимися источниками шума. Мероприятия по снижению шума на территории жилой застройки следует предусматривать при разработке планировочных, технологических и архитектурно-строительных решений согласно требованиям СНиП 11-12-77.

Планировка и застройка территории должна осуществляться на основе инженерно-геологического районирования территории и сопоставительной оценки районов по степени благоприятности для градостроительного освоения с учетом прогноза изменения геологической среды строительства и эксплуатации объектов. При строительстве и эксплуатации объектов различного назначения происходят изменения рельефа, нарушение параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий. Нарушение параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий территории выражаются в повышении или в понижении уровня грунтовых вод, в изменении их химического состава, перемещении областей питания и разгрузки подземных вод. Изменение состояния и свойств грунтов происходит в результате передачи нагрузок от сооружений, загрязнения грунтов различными веществами, при их увлажнении или обезвоживании, термическом воздействии. Мероприятия по инженерной защите и подготовки территории разрабатываются в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП 2.01.15-90, СНиП 11-02-96).

Оценка состояния почв населенных мест проводится в соответствии с действующими нормативными документами (СанПиН 42-128-4433-87, ГОСТ 17.4.3.06-86) и направлена на выявление участков устойчивого сверхнормативного загрязнения, требующих санации для соответствующих видов функционального пользования. Параметры схемы снятия плодородного слоя почвы определяются технологией и графиком проведения строительных работ и для каждого объекта подготавливаются индивидуально.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды», принятый 20.12.2001 г. и Водный кодекс РФ, принятый 03.06.06 г.

Мероприятия, направленные на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территорий, в том числе:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков;

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия;

- противооползневые мероприятия;

- защита территорий от затопления, от заболачиваемости;

- защита от ветровой дефляции.

- Благоустройство прибрежной территории.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

4.12. Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Круглянского сельского поселения объектами культурного наследия

На территории Круглянского сельского поселения расположены объекты культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Круглянского сельского поселения Азовского района Ростовской области.

Таблица 26

| №№ | Нумерация по постановлению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождения объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69 | Курганный могильник «Круглое – I» | В 1,1 км к югу от западной окраины с. Круглое | Решение малого совета Ростовской области Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 2 | 70 | Курганный могильник «Круглое – II» | В 1,5 км к югу от с. Круглое В 500 м к северу от МТФ | Решение малого совета Ростовской области Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 3 | 71 | Курганный могильник «Круглое – III» | В 2 км к югу от с. Круглое В 350 – 700 м к северу – северо - западу от 2-й МТФ | Решение малого совета Ростовской области Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 4 | 72 | Курганный могильник «Круглое – IV» | В 2,5 км к югу от с. Круглое В 350 м к северу от СТФ | Решение малого совета Ростовской области Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 5 | 73 | Курганный могильник «Круглое – V» | В 1,3 км к югу от с. Круглое у северного борта трассы приморского канала | Решение малого совета Ростовской области Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 6 | 74 | Курганный могильник «Круглое – VI» | В 150 м к западу от 6 – 3 окраины с. Круглое | Решение малого совета Ростовской области Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 7 | 83 | Курганный могильник «Стефанидано -Дар– I » (1 курган) | с. Стефанидино – Дар, в 1 км к западу от МТФ | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 8 |  | Трехпрестольный храм с. Круглое (разрушен до основания) | Территория спортплощадки | Решение малого совета Ростовского областного совета народных депутатов от 18.11.1992 № 301 |

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.22004 г. № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Круглянского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Круглянского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий Круглянского сельского поселения и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Круглянского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

5. Архитектурно-планировочная организация территории

Проектные  предложения относительно планировочной организации территории приняты на основе анализа градостроительной, социально-экономической и демографической ситуации, особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий Круглянского сельского поселения и обеспечивают совершенствование планировочной системы поселения, в увязке с рекреационными территориями Ростовской области, расположенных вдоль побережья Таганрогского залива. Под  влиянием размещения в границах поселения объектов рекреационно-туристского назначения проектом предусмотрено развитие системы расселения, культурно-бытового обслуживания, размещение головных инженерных сооружений и магистральных коммуникаций, определены мероприятия по охране окружающей среды и охране объектов культурно-исторического наследия. Принятые решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, которая сохраняет систему существующего архитектурно-пространственного размещения населенных пунктов. Основной планировочной осью является автомагистраль регионального значения – № Р61-60 «Азов-Ейск», обслуживающая сельские поселения южного побережья Таганрогского залива. Развитие территорий сел Круглого и Стефанидинодар происходит компактно до слияния границ между населенными пунктами, наметившееся в современном состоянии в прибрежной части населенных пунктов и получившее развитие в южном направлении до региональной автомагистрали.

В селе Стефанидинодар территориальное развитие в западном направлении  вдоль побережья залива обусловлено активным развитием рекреационных объектов, строящимся поселком «Приморский» с объектами обслуживания на землях Очаковской косы. Здесь планируется строительство спортивного ядра с трибунами, спортивных площадок, сети пешеходных и беговых дорожек, площадок для отдыха с элементами обслуживания отдыхающих. Размещение объектов обслуживания имеет в основном локально-рассредоточенный  характер, исключение составляет центральное планировочное ядро, с незначительным линейным развитием в восточном направлении. Намечены также резервы развития кварталов для личных подсобных хозяйств в южном направлении, которые обеспечивая потенциал населенных пунктов, могут сохранять на проектный срок сельскохозяйственный вид  использования.

Подобные  планировочные предложения намечены и в селе Круглом, кроме того предусмотрено резервное развитие  южнее планировочной оси – автомагистрали, которое является  связующим звеном с жилыми кварталами Пешковского сельского поселения. В селе ведется строительство коттеджного поселка «Азовский форт» с элементами благоустройства, обслуживания, спортивными и детскими игровыми  площадками. Общественный центр села имеет линейный характер развития зоны возможного размещения объектов обслуживания, вдоль главной улицы.

Прибрежную зону Таганрогского залива планируется благоустроить как пляжную, с элементами обслуживания и причалами  для обеспечения остановки маломерных судов водных туристических маршрутов.

Рациональное использование территории при формировании кварталов усадебной застройки и других планировочных элементов является главным принципом  проектных решений при создании благоустроенной и комфортной среды жизнедеятельности,

Проектируемая застройка населенных пунктов на свободной территории представлена малоэтажной, усадебной, квартального типа.

Основной композиционной осью сел Стефанидинодар и Круглое являются главные улицы населенных пунктов.

Планировочная организация территории и предложения по изменению границ населенных пунктов

Планировочная организация является основой для комплексного решения вопросов по устойчивому развитию поселения. Проектные решения по комплексной организации планировочной структуры выполнены с учетом анализа градостроительной, социально-экономической и демографической ситуации, особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий Круглянского сельского поселения.

Предложения по корректировке границ населенных пунктов, с выводом из состава земель сельскохозяйственного назначения земельных участков и включением в состав земель населенных пунктов, обоснованы развитием территорий населенных пунктов, урегулированием их границ в связи с упорядочением жилых кварталов и на основании письма Администрации района №2391.

Обоснование перевода земель и письмо прилагаются.

6. Зонирование территории

Определение функционального назначения отдельных элементов и установлением градостроительных регламентов обеспечивает перспективы градостроительного развития основных сфер жизнедеятельности поселения.

Зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон установленные проектом генерального плана обеспечивают градостроительное зонирование при осуществлении градостроительной деятельности. Определение  функционального назначения отдельных элементов способствует максимальному раскрытию  социально-экономического потенциала поселения. В результате осуществления градостроительной деятельности, создаются предпосылки для обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Баланс территории Круглянского сельского поселения

Таблица 27

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Соврем. состояние на 2011 г. | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, в том числе: | га | 14218 | 14218 |
| I. | земли населенных пунктов из них: | га | 941,3 | 1812,9 |
| 1. | - жилых зон, из них: | га | 593,9 | 713,3 |
| 2. | - зон общего пользования, из них: | га | 74,9 | 102,5 |
| 2.1 | - зеленых насаждений; |  | 25,4 | 36,8 |
| 2.2 | -транспортная и инженерная инфраструктура; |  | 41,5 | 52,2 |
| 3. | - рекреационного зонирования; | га | - | 81,1 |
| 4. | - производственных зон; | га | 1,9 | 8,2 |
| 5. | -резервные территории; |  | - | 671,5 |
| 6. | в т.ч. резерв под жилую застройку | га | - | 440,35 |
| 7. | - иных зон (в т.ч. кладбищ) | га | 270,6 5,3 | 236,3 6,5 |
| II. | земли сельскохозяйственного назначения: | га | 12979,7 | 12301 |
| III. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 67,0 | 39,1 |
| IV. | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 165,0 | - |
| V. | земли лесного фонда | га | - | - |
| VI. | земли водного фонда | га | 24,0 | 24,0 |
| VII. | земли запаса | га | 41,0 | 41.0 |

По существующему положению на 1 человека приходится зеленых насаждений общего пользования  - в с. Круглое 69 кв.м, в с.Стефанидинодар 63кв.м.

Согласно материалам генерального плана перспективу на 1 человека зеленых насаждений общего пользования будет в с. Круглое 18 кв.м, в с.Стефанидинодар 87 кв.м.

Из представленных данных видно, что на расчетный срок обеспеченность зелеными насаждениями в каждом населенном пункте  превысит нормативную в 12 м2/чел. (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*).

Баланс территории населенного пункта Круглое

Таблица 28

| №п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество |  | количество |  |
|  | Территория населенного пункта – всего в том числе: | га | 603,5 |  | 992,9 |  |
| 1 | Территории жилых зон | га | 388,7 |  | 477,7 |  |
| 2 | Территории общего пользования населенного пункта – всего в том числе: | га | 47,5 |  | 60,9 |  |
| 2.1 | Участки объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания | га | 0,7 |  | 6,4 |  |
| 2.2 | Участки зеленых насаждений | га | 16,7 |  | 18,6 |  |
| 2.3 | Участки спортивных сооружений | га | 2,6 |  | 4,1 |  |
| 2.4 | Транспортная и инженерная инфраструктура | га | 27,5 |  | 31,8 |  |
| 3 | Территории рекреационного назначения | га | - |  | 11,6 |  |
| 4 | Резервные территории | га | - |  | 312,4 |  |
|  | в т.ч. резерв под жилую застройку | га | - |  | 171,35 |  |
| 5 | Территории производственных объектов | га | 1,9 |  | 7,5 |  |
| 6 | Иные территории (в т.ч. кладбища) | га | 165,4 4,3 |  | 122,8 5,0 |  |

Баланс территории населенного пункта Стефанидинодар

Таблица 29

| №п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество |  | количество |
|  | Территория населенного пункта - всего в том числе: | га | 337,8 |  | 820,0 |
| 1 | Территории жилых зон | га | 205,2 |  | 235,6 |
| 2 | Территории общего пользования населенного пункта – всего в том числе: | га | 27,4 |  | 41,6 |
| 2.1 | Участки объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания | га | 0,5 |  | 2,3 |
| 2.2 | Участки зеленых насаждений | га | 8,7 |  | 18,2 |
| 2.3 | Участки спортивных сооружений | га | 0,6 |  | 0,7 |
| 2.4 | Транспортная и инженерная инфраструктура | га | 17,6 |  | 20,4 |
| 3 | Территории рекреационного назначения | га | - |  | 69,5 |
| 4 | Резервные территории | га | - |  | 359,1 |
|  | в т.ч. резерв под жилую застройку | га | - |  | 269,0 |
| 5 | Территории производственных объектов | га | - |  | 0,7 |
| 6 | Иные территории (в т. ч. кладбища) | га | 105,2 1,0 |  | 113,5 1,5 |

Функциональные зоны, выделенные в пределах сельского поселения:

## Жилые.

## в состав жилых зон данного поселения могут включаться:

## 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

## 2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

## В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

## Общественно-деловые зоны.

## В состав общественно-деловых зон могут включаться:

## 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

## 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-

## бытового назначения;

## 3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления

## производственной и предпринимательской деятельности;

## 4) общественно-деловые зоны иных видов.

## Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

## Производственные зоны.

## В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

## 1)коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

## 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

## 3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

## Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

## Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

## Зоны сельскохозяйственного использования.

## В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

## 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

## 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

## В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

## Зоны рекреационного назначения.

## В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

## Зоны особо охраняемых территорий.

## В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

## Зоны специального назначения.

## В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

## В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.

## Помимо предусмотренных градостроительным кодексом, органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

7. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана Круглянского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, в том числе: | га | 14218 | 14218 |
|  | земли населенных пунктов из них: | га | 941,3 | 1812,9 |
|  | - жилых зон, из них: | га | 593,9 | 713,3 |
|  | - зон общего пользования, из них: | га | 74,9 | 102,5 |
|  | - зеленых насаждений; |  | 25,4 | 36,8 |
|  | -транспортная и инженерная инфраструктура; |  | 41,5 | 52,2 |
|  | - рекреационного зонирования; | га | - | 81,1 |
|  | - производственных зон; | га | 1,9 | 8,2 |
|  | -резервные территории; |  | - | 671,5 |
|  | в т.ч. резерв под жилую застройку | га | - | 440,35 |
|  | - иных зон (в т.ч. кладбищ) | га | 270,6 5,3 | 236,3 6,5 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения: | га | 12979,7 | 12301 |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 67,0 | 39,1 |
|  | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 165,0 | - |
|  | земли лесного фонда | га | - | - |
|  | земли водного фонда | га | 24,0 | 24,0 |
|  | земли запаса | га | 41,0 | 41.0 |
| 2. | Население. |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований, | чел. | 3797 | 5202 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - постоянно проживающее | -“- | 3797 | 5202 |
|  | - временное население (дачный поселок) | -“- | - | 730 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |
|  | - прирост; | -“- | 30 | 34 |
|  | - убыль. | -“- | 44 | 40 |
| 2.3. | Показатели миграции населения: |  |  |  |
|  | - прирост; | -“- | 73 | 86 |
|  | - убыль. | -“- | 47 | 42 |
| 2.4. | Возрастная структура населения: | чел. |  |  |
|  | - дети до 15 лет; | -“- | 572 | 853 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет); | -“- | 2439 | 3485 |
|  | - население старше трудоспособного возраста. | -“- | 786 | 864 |
| 2.5. | Численность занятого населения – всего из них: | чел. | 430 | 3280 |
|  | - в материальной сфере | чел. | 390 | 3204 |
|  | в том числе: | -“- |  |  |
|  | строительство, | -“- | 15 | 40 |
|  | сельское хозяйство, | -“- | 285 | 305 |
|  | здравоохранение, образование, соц. обслуживание | -“- | 90 | 118 |
|  | прочие, | -“- | н/д | 2741 |
|  | - в обслуживающей сфере | -“- | 40 | 76 |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей - всего | единиц | 189 | 1626 |
|  | в том числе: имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы | -“- | 11 | - |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 86,1 | 156,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв.м общей площади квартир/% к общему объему жи-лищного фонда | 0,1/0,12 | 0,1/0,06 |
|  | - частной собственности | -“- | 86,0/98,08 | 155,96/ 99,93 |
| 3.2 | обеспеченность жилищного фонда | % общего жил. фонда |  |  |
|  | - водопроводом | -“- | 80,0 | 100 |
|  | - канализация | -“- | 52,6 | 100 |
|  | - газовыми плитами | -“- | 100,0 | 100 |
|  | - теплом | -“- | 100,0 | 100 |
|  | - горячей водой | -“- | 52,6 | 100 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 22,6 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел. | мест | 105/27 | 161/31 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. | -“- | 440/116 | 614/118 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов | - | - |
| 4.5 | Больницы – всего/1000 чел. | коек | 40 | 53 |
| 4.6 | Поликлиники (в наст. время амбулатории) – всего/1000 чел. | посещений в смену | 40 | 114 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения – всего/1000 чел. | объект | 34 | 45 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства – всего/1000 чел. | -“- | 3 | 5 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего/1000 чел. | -“- | 4 | 6 |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма – всего/1000 чел. | -“- | 3 | 7 |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения – всего/1000 чел. | -“- | 1 | 1 |
| 4.12 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | -“- | 6 | 10 |
| 4.13 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | -“- | 3 | 4 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автобус | -“- |  |  |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 15 | 15 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральных дорог регионального значения; | -“- | 15 | 15 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети |  | 40.5 | 48,8 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием |  | 25.0 | 31,1 |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц |  |  |
| 5.5 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 60 | 60 |
| 5.6 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомоби- лей | 200 | 280 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление из централизованной системы водоснабжения | тыс.м3/сут. | 0,275 | 1,365 |
| 6.1.2. | Среднесуточное потребление воды на 1 человека | л/сут | 73 | 262 |
|  | в том числе на хозяйственно-бытовые нужды |  |  | 160 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Поступление сточных вод в централизованную систему канализации | тыс.м3/сут. | - | 1,0 |
|  | Очистные сооружения канализации (ОСК) | ед. | - | 1 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребление электроэнергии, | млн.кВтч/ год | 8,268 | 9,508 |
| 6.3.2. | Источники покрытия электрических нагрузок |  | ПС 35/10 кВ А17 «Круглянская» |  |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 80 | 100 |
| 6.4.1. | Прогнозируемое увеличение потребления газа в районах нового строительства | млн.м3/год | - | 3,772 |
| 6.4.2. | Источники подачи газа |  | ГРС «Азов» |  |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования | всего номеров | 220 | 440 |
| 6.5.3. | Количество отделений почтовой связи | ед. | 2 | 2 |
| 6.6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.6.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 1,7 | 4,2 |
| 6.6.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.6.3 | Общая площадь свалок | га | 3 | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 4,3 | 6,5 |

8. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (оценка имеющихся инженерно-технических мероприятий в указанных областях и предложения по их развитию)

Мероприятия по ИТМ ГО ЧС  Генерального  плана  Круглянского сельского поселения Азовского района Ростовской области выполнены в составе раздела,  специализированной организацией ООО «Центр экологии и права».

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны направлены на предупреждение и снижение возможных потерь и разрушений в военное время, при использовании противником современных видов оружия.  Прежде  всего, решаются вопросы защиты населения и работающих смен объектов экономики на проектируемой территории.

Согласно письму ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области от 05.05.2011г. №4-1сфд/4935 территория Круглянского сельского поселения находится в зоне возможного сильного радиационного заражения. Население подлежит укрытию в противорадиационных укрытиях с Кз=200).

Проектирование и строительство жилых домов, административных зданий и зданий соцкультбыта необходимо вести с устройством подвальных помещений, используемых в особый период для укрытия населения.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и директивными указаниями защите подлежит все трудоспособное население, проживающее и работающее на территории поселения. Нетрудоспособное население по планам гражданской обороны должно быть заблаговременно эвакуировано в ближайшие районы. Работающие смены укрываются в районе по месту работы.

Эффективность защиты трудоспособного населения и работающих смен в значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в военное время, или при угрозе ЧС связанных с природными условиями. Разрабатываются мероприятия по своевременному оповещению населения о грозящей ему опасности.

Существует несколько способов оповещения населения и работающих смен о грозящей опасности:

- оповещение с использованием радио, телевидения;

- передвижных средств громкоговорящей связи;

- оповещение с помощью стационарных установок;

- общегородской сети оповещения.

Вся территория района разделена на зоны, в каждой из которых установлены звуковые электросирены. При необходимости, все сирены могут быть включены в работу с центрального пульта управления. Возможно их избирательное включение.

Способ оповещения с помощью электросирен довольно надежен и эффективен, однако он не дает полной информации о характере угрозы.

Более полную информацию об угрозе население может получить по средствам проводной связи: радио, телевидение. Поэтому эти два способа оповещения должны функционировать в комплексе: услышав сигнал сирены, каждый житель должен включить радио, телевизор и получить полную информацию о характере угрозы и инструкцию, как себя вести в сложившейся ситуации.

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов экономики. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут принести пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения. Для предупреждения чрезвычайных обстоятельств, связанных с пожаром, снижение их тяжести и ликвидации их последствий на последующих стадиях проектирования нужно предусмотреть технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и продвижение пожарных расчётов и пожарной техники.

Для проведения мероприятий в мирное время должны быть подготовлены, должным образом обучены, соответственно экипированы и подготовлены к работе в экстремальных условиях аварийно-спасательные бригады.

Границы  «желтых линий» завалов, которые могут образоваться при разрушении зданий и сооружений в военное время, определяют зоны незаваливаемых территорий и уточняются на последующих стадиях, при окончательном определении этажности застройки. Анализ максимально возможных границ завалов от зданий при их разрушениях показывает, что в проектируемой застройке образуются локальные зоны завалов. Проведение аварийно восстановительных работ возможно беспрепятственно по свободным от завалов участкам. Пролегающие вдоль границы территории улиц остаются незаваливаемыми, что будет способствовать беспрепятственному вводу спасательных формирований на рассматриваемую территорию.

Принятые в проекте решения по инженерной инфраструктуре в пределах проектируемой застройки соответствуют требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и способствуют безаварийной работе всех систем, хотя и не гарантируют надежность их работы при воздействии ударной волны ядерного или иного взрыва на головные сооружения этих систем в экстремальных условиях военного времени.

Полное выполнение всех решений проекта, с учетом рекомендаций и предложений, изложенных в этом разделе проекта, позволят повысить устойчивость функционирования объектов экономики и жизнедеятельности трудоспособного населения данной территории в экстремальных условиях военного времени.

С позиции гражданской обороны, анализ существующей транспортной сети и дает предложения по ее совершенствованию в интересах проведения эвакомероприятий и проведения спасательных, противопожарных и неотложных аварийно-восстановительных работ. Для организации и планомерного осуществления эвакуации населения в особый период на проектируемой территории необходимо развернуть сборные эвакопункты. В качестве сборного эвакопункта (СЭП) для жителей и работающего персонала рассматриваемой территории используется здания школ и детских садов, парков, а так же незаваленные  территории. По своему объемно-планировочному решению здания отвечают требованиям норм проектирования ИТМ ГО и имеют удобный подъезд для автомобильного транспорта. При проведении спасательных работ помещения эвакопункта удобны для размещения пункта сбора пораженных и оказания первой медицинской помощи пострадавшим, а также дальнейшей их эвакуации в ближайшие районы, поселки и города. На территории, прилегающей к СЭП планируется разместить артезианскую скважину. В экстремальных условиях военного времени скважина станет надежным источником обеспечения водой населения и спасательных формирований.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижение возможных потерь и разрушений в случае их возникновения. Запроектированная сеть инженерной инфраструктуры не противоречит требованиям норм проектирования ИТМ ГО и потенциальной опасности для населения не представляет.

Проектируемые защитные сооружения гражданской обороны, предназначенные для укрытия трудоспособного населения в чрезвычайных ситуациях военного времени, могут быть использованы в мирное время для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера, когда возникает угроза жизни людей и будет затруднена эвакуация.

9. Правовая база, используемая при разработке проектной документации

Реализация генерального плана Кругянского сельского поселения Азовского района Ростовской области обоснована следующими нормативно-правовыми актами и программами:

Федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ

Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ

Федеральный закон РФ от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-Ф3

№ 96-Ф3

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ

Федеральный закон «О введении водного кодека» от 3 июня 2006 г.

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах» от 26 сентября 1997 г. № 1223

Постановление Правительства Российской Федерации «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» от 1 декабря 1998 г. № 1420

Постановление Коллегии Министерства культуры РСФСР от 19.02.90 г. № 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.90 г. № 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.90 г. № 12(162) «Об утверждении нового Списка исторических населенных мест РСФСР»

Свод правил  СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная информация СНиП 2.07.01-89*

Иные нормативно-правовые акты

Законодательные акты Ростовской области

Областной закон «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Ростовской области» от 07 марта 2006 г. № 462-ЗС

Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» от 28 декабря 2005 г. № 436-ЗС

Областной закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» от 22 июля 2003 г. № 19-ЗС

Областной закон «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» от 25 июля 2005 г. № 340-ЗС

Областной закон «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области» от 07 октября 2005 г. № 363-ЗС

Областной закон «О специализированном жилищном фонде Ростовской области» от 19 мая 2006 г. № 496-ЗС

Областной закон «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области» от 28 декабря 2005 г. № 426-ЗС

Областной закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» от 22 октября 2004 г. № 178-ЗС

Постановление Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры области и мерах по их охране» от 21.02.1997 г. № 51

«Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденные Приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 29.03.2010 №26;

Материалы Областной целевой программы «Развитие туризма в Ростовской области на 2008 – 2010 гг.», утвержденной Областным Законом Ростовской области от 09.10.07 № 785-ЗС;

Концепция туристско-рекреационного освоения региона Южного Приазовья ФГУ НИИП Урбанистики (Санкт-Петербург), 2007 г.

Иные нормативные акты

# Footnotes

### Николай Дик. Приазовье и низовье Дона – от становления до развития. http://www.hrono.info, 2010 г.

Зозулин Г.М., Пашков Г.Д. Нижний Дон (Ростовская область).//Растительные ресурсы. Ростов-на-Дону, изд-во РГУ, 1980 г.

По данным, предоставленным Администрацией Круглянского сельского поселения в 2011г. учет численности лиц, работающих за пределами поселения, не ведется.

Источник: Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru

Данные Областной строительной девелоперской компании http://osdc.ru/nearsea/about/ , 2011 г.

# Text boxes

10

10